##### Инструкция по применению

средства «Бриллиантовый поток»

(ООО «Парити», Россия

По заказу и НТД ЗАО ЦП «ГИГИЕНА-МЕД», Россия)

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Разработчики: А.Г. Афиногенова (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена Росздрава»), Еремеев И.В. (ЗАО ЦП «Гигиена-Мед»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «Бриллиантовый поток» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, вспенивающуюся при взбалтывании. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ 2,5% дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС) и 1,9% глутарового альдегида (ГА); кроме того, в состав средства входят ПАВ, бутандиол, отдушки, вода; рН средства 3,5-4,5.

Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью от 1 до

10 дм3  и в полимерные бочки до 200 дм3

Срок годности средства в упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов ( 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях в темном месте.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (гепатиты, ВИЧ, полиомиелит), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами. Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания. Средство не обладает коррозионной активностью.

1.3. Средство «Бриллиантовый поток» (в виде концентрата) при внутрижелудочном введении и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76; при введении в брюшную полость мышей относится к 4 классу малотоксичных веществ согласно Классификации К.К.Сидорова (1973 г.). Средство и его рабочие растворы в концентрациях до 5% отнесены к 4 классу малоопасных по Классификации химических веществ по степени летучести. Резорбтивное действие средства не выявлено. Концентрат при однократном воздействии не оказывает местно-раздражающего действия на кожу. Рабочие растворы в концентрации до 5% не оказывают кожно-раздражающего действия. Концентрат оказывает умеренное раздражающее действие на слизистую оболочку глаз. Рабочие растворы в концентрации до 5% оказывают слабое раздражающее действие на слизистые. Средство не обладает аллергенной активностью.

1.4. Средство «Бриллиантовый поток» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, уборочного материала, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, а также для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях; для дезинфекции поверхностей при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы, кинотеатры), местах общего пользования, пенитенциарных и детских учреждениях (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

#### Таблица 1

###### Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: препарату | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975,0 |
| 0,3 | 3,0 | 997,0 | 30,0 | 9970,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,00 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ средства для дезинфекии И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к ним), в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, предметов ухода за больными, белья, посуды, поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, уборочного материала, резиновых ковриков. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения.

3.2. Дезинфекцию объектов при различных инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях растворами средства «Бриллиантовый поток» проводят по режимам, представленным в табл. 2-6; дезинфекцию изделий, совмещенную с их предстерилизационной очисткой, - по режимам, представленным в табл. 8-10.

3.3. На предприятиях общественного питания, в гостиницах, общежитиях, клубах, кинотеатрах, местах общего пользования, пенитенциарных и детских учреждениях (туалеты, буфет, столовая, медицинский кабинет) дезинфекции подвергают поверхности в помещениях. Дезинфекцию проводят силами профессионального контингента по режиму: протирание поверхностей 0,5% (по препарату) раствором – 60 мин. По окончании дезинфекции проводят влажную уборку.

3.4. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл.7.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Бриллиантовый поток» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 0,5 | 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 |  |
| Посуда лабораторная | 1,5 2,0 | 90 60 |  |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 0,5 1,0 | 60 30 | Замачивание, протирание |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью * | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение, протирание |
| Игрушки | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение, протирание, орошение |

Примечания: 1. * - при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Таблица 3. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Бриллиантовый поток» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 1,0 2,0 | 90 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 1,5 | 90 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,5 2,5 | 90 30 |  |
| Посуда лабораторная | 2,5 | 30 |  |
| Белье, незагрязненное выделениями | 1,0 1,5 | 90 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 | 60 30 |  |
| Уборочный инвентарь, материал | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание, протирание |
| Предметы ухода за больными | 2,0 2,5 3,0 | 60 30 15 | Погружение, протирание |
| Игрушки | 2,0 2,5 3,0 | 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение |

Таблица 4. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Бриллиантовый поток» при кандидозах и дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Кандидозы | Дерматофитии | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конц-ция рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Конц-ция рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин |  |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | 1,0 | 60 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | 2,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | - | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 2,5 | 90 60 | - | - | Погружение |
| Посуда лабораторная, предметы для мытья посуды | 1,0 2,0 | 30 15 | - | - | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 30 15 | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | 3,0 | 90 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 2,0 | 60 | 2,0 | 60 90 | Замачивание Протирание |
| Игрушки | 1,0 2,0 | 60 30 | 2,0 3,0 | 90 60 | Протирание, погружение или орошение |
| Резиновые коврики | 2,0 | 90 | 3,0 | 120 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 2,0 | 60 30 | 2,0 3,0 | 90 60 | Протирание или погружение |

Таблица 5. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Бриллиантовый поток» при вирусных инфекциях (гепатиты, ВИЧ, полиомиелит)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудование | 1,0 | 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь, материал | 1,0 | 90 | Замачивание, протирание |
| Белье, незагрязненное выделениями | 1,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 90 | Замачивание |
| Посуда чистая | 1,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 1,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 30 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 1,0 | 30 | Погружение, протирание, орошение |

Таблица 6. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Бриллиантовый поток» при бактериальных (включая туберкулез), грибковых и вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Эндоскопы и инструменты к ним | 1,0 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из металлов, имеющие замковые части, не имеющие замковых частей, стоматологические; из резин; стекла; пластмасс | 1,0 | 60 | Погружение |

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов рабочими растворами средства «Бриллиантовый поток» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и прочих учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по препарату) % | Время обеззараживания, мин | Способ * обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 2,0 | 90 60 | Протирание, орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,0 2,0 | 90 60 | Протирание, орошение |
| Детские учреждения | 0,25 | 90 | Протирание, орошение |
|  | 0,5 | 60 |  |
|  | 1,0 | 30 |  |
| Инфекционные лечебно- профилактические учреждения** | -— | — | — |

Примечание:  * - способ обработки поверхностей, объектов – орошение осуществляется с помощью гидропультов, распылителей типа «Квазар» из расчета соответственно 300 мл или 150 мл раствора на м2.

** - генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции.

3.5. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы), резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Резиновые коврики можно обеззараживать способом погружения. Норма расхода раствора средства при протирании – 100 мл/м2 поверхности, при орошении –300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). После проведения дезинфекции помещение проветривают.

3.6. Уборочный инвентарь (ветошь) замачивают в растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают

3.7. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или двукратно с интервалом 15 мин протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой в течение 5 мин.

3.8. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.9. Посуду, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают  с помощью щетки или ерша проточной питьевой водой не менее 5 минут.

3.10. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками.

Изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения (не допуская подсушивания), обеспечивая удаление видимых загрязнений с помощью тканевых салфеток; каналы и полости изделий тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

При дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним необходимо использовать технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г. № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г. № 28-6/3.

По окончании обработки изделия отмывают от остатков средства в течение 5 мин под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

3.11. Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения рабочие растворы средства можно использовать многократно в течение срока годности рабочего раствора (14 дней). При изменении внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение, появление осадка и т.п.) его необходимо заменить.

Таблица 8

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты

к ним) растворами средства «Бриллиантовый поток»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) | 1,0 | Не менее 18 | Не регла-ментиру-ется |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 1,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки: ( изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; ( изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответст-вии с концент-рацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 |
|  |  | То же | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питье- вй водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллирован- ной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий медицинского

назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и

грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Бриллиантовый поток»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентра-ция рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 1,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же раст-воре, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца. | 1,0 | Не менее 18 | 3 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочих растворах обеспечивается дезинфекция

эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез)

и грибковых инфекциях.

Таблица 10

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,
 медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором

средства «Бриллиантовый поток»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора, ОС | Время вы-держки / обработки на этапе, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца) | 1,0 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание* инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 1,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 1,0 | Не менее 18 | 3 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллирован-ной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция

инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез)

и грибковых инфекциях.

3.12. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82г.), азопирамовой пробы – согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.2. Дезинфекцию поверхностей 0,5% раствором средства способом протирания можно проводить без защиты органов дыхания и в присутствии больных.

4.3. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. После проведения дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветрить помещение.

4.4. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов  в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз.

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.4. При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.

5.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА

6.1. Дезинфицирующее средство «Бриллиантовый поток» в соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-001-74666306-2005) контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля глутарового альдегида и массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида.

В таблице 11 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 11

Показатели качества дезинфицирующего средства «Бриллиантовый поток»

| Контролируемые показатели | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, вспенивающаяся при взбалтывании |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | 3,5 – 4,5 |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 2,5±0,1 |
| Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, % | 1,9±0,1 |

6.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

6.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) средства.

Показатель концентрации водородных ионов измеряют потенциометрическим методом в соответствии с Государственной фармакопеей СССР ХI издания (выпуск 1, с. 113).

6.4. Определение массовой доли глутарового альдегида.

6.4.1. Оборудование, реактивы.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Пипетки 4-1-1 по ГОСТ 20292-74.

Пипетка 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Натрий пиросернистокислый ч.д.а. по ГОСТ 11683-76, 2% водный раствор.

Йод кристаллический по ГОСТ 4159-79, водный раствор концентрации

С (1/2 J2).=0,1 моль/дм3 (0,1 н.); готовят и устанавливают точную концентрацию по ГОСТ 25794.2-83  п.2.11.

6.4.2. Проведение анализа.

К навеске от 2,0 до 3,0 г средства, взятой с точностью до 0,0002 г, прибавляют 5 см3 раствора пиросернистокислого натрия, через 2 минуты добавляют 0,05 - 0,07 г лаурилсульфата натрия и после взбалтывания оставляют на 5-7 минут. По истечении указанного времени титруют 0,1 н. раствором йода до появления устойчивой желтой окраски.

В качестве контроля параллельно аналогичным способом проводят титрование 5 см3 использованного в анализе раствора пиросернистокислого натрия в присутствии объема дистиллированной воды, равного массе анализируемой пробы.

6.4.3. Обработка результатов анализа.

Массовую долю глутарового альдегида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,0025 х К х (Vк ( V) х 100

Х  = ---------------------------------------,

m

где: 0,0025 – масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора

йода концентрации точно С (1/2 J2) = 0,1 моль/дм3;

К – поправочный коэффициент раствора йода концентрации

С (1/2 J2) = 0,1 моль/ дм3 (0,1 н.);

Vк – объем раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1 моль/дм3,

израсходованный  на титрование в контрольном опыте, см3;

V – объем раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1моль/дм3,

израсходованный на титрование рабочей пробы, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,07%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (11,0%  при доверительной вероятности 0,95.

6.5 Определение содержания дидецилдиметиламмоний хлорида.

6.5.1. Оборудование, реактивы и растворы:

весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим

пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88;

бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

колба коническая КН-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-64-75;

цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества

не менее 99,0% производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной

квалификации;

индикатор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ

МЗ 34-51;

хлороформ по ГОСТ 20015-88;

натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76;

натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83-79;

калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234-77;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

    - Подготовка к анализу.

      - Приготовление 0,005 н. водного раствора лаурилсульфата натрия.

0,150 г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

6.5.2.2. Приготовление сухой индикаторной смеси.

Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

6.5.2.3. Приготовление 0,005 н. водного раствора цетилпиридиния хлорида.

Растворяют 0,179 г цетилпиридиния хлорида в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

6.5.2.4. Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

6.5.2.5. Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния хлорида 0,005 н. раствором лаурилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 к 10 см3 раствора цетилпиридиния хлорида прибавляют 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора лаурилсульфата натрия по формуле:

К = Vцп / Vдс

где Vцп – объем 0,005 н. раствора цетилпиридиния хлорида, см3;

Vдс – объем раствора 0,005 н. лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, см3.

    - Проведение анализа.

Навеску анализируемого средства «Бриллиантовый поток» массой от 0,5 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 полученного раствора средства "Бриллиантовый поток", 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Полученную двухфазную систему титруют раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю.

    - Обработка результатов.

Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

где 0,001775 – масса дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией точно С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), г;

V – объем раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), см3;

К – поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.);

m – масса анализируемой пробы средства, г;

V1 – объем, в котором растворена навеска средства «Бриллиант 2», равный 100 см3;

V2 – объем аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (5 см3).

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  ±5,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.