ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

#### ИНСТРУКЦИЯ № 1/06 от 14.04.2006

по применению средства дезинфицирующего "ДезисептИ"

ООО "Дезиндустрия" (Россия)

| СОГЛАСОВАНО: ФГУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Директор, академик РАМН _______________М.Г. Шандала . | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дезиндустрия» _______________ Е.Н Зубова. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 1/06 от 14.04.2006

по применению средства дезинфицирующего "ДезисептИ "

ООО "Дезиндустрия" (Россия).

Разработана: ФГУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора,

ООО "Дезиндустрия", Россия

Авторы:

от ФГУН НИИ Дезинфектологии -  Пантелеева Л.Г., Анисимова Л.И., Мельникова Г.Н., Родионова Р.П., Сукиасян А.Н.

от ООО "Дезиндустрия" - Зубова Е.Н., Храповский И.Г., Пирогов А.В., Сташ Е.Н.

Предназначена для медперсонала и хирургов, медицинских работников дошкольных и школьных учреждений;  работников парфюмерно-косметических предприятий и организаций общественного питания, объектов коммунальных служб (в т.ч. косметических салонов и др.).

- Общие сведения

1.1. Средство дезинфицирующее "ДезисептИ" представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной желтовато-зеленоватой жидкости со слабым спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит  спирт изопропиловый  – 70 % и алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,13 %. Выпускается в полимерных флаконах вместимостью от 0.1 дм3 до 1 дм3; полимерных канистрах по 3 дм3, 5 дм3.

Срок годности средства - 2 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство "ДезисептИ" обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза) дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов.

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно ГОСТа 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.

1.4. Средство  предназначено  для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях и родильных домах; для обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.); работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, объектов коммунальных служб (в том числе косметических салонов и др.).

- Применение

2.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. Для профилактики вирусных инфекций на кисти рук наносят дважды по 3 мл средства, общее время обработки 1 мин.

2.2. ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают его в кожу рук и предплечий в течение 2,5 минут; после этого снова наносят 5 мл средства на кисти рук и втирают его в кожу кистей рук и предплечий в течение 2.5 мин  (поддерживая кожу рук во влажном состоянии). Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства.

- Меры предосторожности

3.1. Использовать только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3. Избегать попадания средства в глаза!

3.4. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить!

3.5. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше  + 300С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

3.6. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.7. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

- Меры первой помощи при случайном отравлении

4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30 % раствор сульфацила натрия.

4.2. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры, вызывая рвоту. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля).

Физико-химические методы контроля качества.

По органолептическим и физико-химическим показателям средство «ДезисептИ» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.1.

Таблица 1

| NN п/п | Наименование показателей | Норма | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная желтовато-зеленоватая жидкость. | По п.5.1. |
| 2. | Запах | характерный для спирта изопропилового | По п.5.1. |
| 3. | Массовая доля спирта изопропилового, % | 70(3 | По п.5.2. |
| 4. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмо- ния хлорида | 0,13±0.02 | По п.5.3. |

5.1  Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид дезсредства оценивают визуально. Для этого 5-10 см3 препарата помещают в стеклянный цилиндр 1-10 (ГОСТ 1770-74Е) и рассматривают в проходящем дневном свете.

Запах определяют органолептически. Для этого 2 см3 средства наносят на часовое стекло диаметром 60-80 мм и на расстоянии 4-6 см проверяют наличие и характер запаха.

5.2 Определение массовой доли изопропилового спирта

5.2.1 Плотность изопропилового спирта измеряют при 200С  с помощью ареометра АСП-2  ГОСТ 18481-81 или пикнометра. Содержание изопропилового спирта определяется по алкоголеметрической таблице по изопропиловому спирту («Справочник инженера химика» том 1, стр. 49 Изд. «Химия» 1969 г.).

5.2.2 При проведении сертификационных и арбитражных испытаний следует  проводить  идентификацию  изопропилового спирта методом ГЖХ путем сравнения      времен   удерживания изопропилового спирта и анализируемого средства «ДезисептИ».

5.2.3   Оборудование и реактивы

Хроматограф лабораторный  газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент -  полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора  водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Спирт изопропиловый для хроматографии хч ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

5.2.3.1      Подготовка к выполнению анализа

Заполнить колонку сорбентом по ГОСТ 14618.5-78 разд. Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим провести в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Условия хроматографии:

скорость газа-носителя                                     30 см3/мин.

скорость водорода                                             30 см3/мин.

скорость воздуха                                               300 см3/мин.

температура термостата колонки                            1350С

температура детектора                                              1500С

температура испарителя                                           2000С

чувствительность шкалы электрометра                  2 х 10-8

скорость движения диаграммной ленты              200 мм/час

время удерживания изопропилового  спирта  (4 мин. 00 сек.

5.2.3.2    Выполнение анализа

Хроматографируют эталонный образец изопропилового спирта (0,2 мкл) и пробу средства  «Дезисепт»  (0,3 мкл) с определением времен удерживания.

5.2.3.3     Обработка результатов

В случае выхода при хроматографировании средства «ДезисептИ» единственного пика и совпадения времени его  удерживания со временем удерживания эталонного образца изопропилового спирта летучий компонент средства идентифицируется как изопропиловый спирт.

  - Определение массовой доли  алкилдиметилбензиламмония хлорида

    - Параметр проверяется методом двухфазного титрования.

    - Средства измерения, посуда и реактивы:

- цилиндр 1(3)-100 ГОСТ 1770-74 с притертой пробкой;

- бюретка объемная 1-3-2-25-0,1 ГОСТ 1770-74;

- пипетка 1-2-2-1 по ГОСТ 29227-91;

- колба мерная 2-1000-2 по ГОСТ 1770-74;

- колба мерная 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

- вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 или вода для инъекций по ФС 42-2620-97;

- серная кислота марки х.ч. по ГОСТ 4204-77;

- хлороформ марки х.ч. по ТУ 6-09-4263-76 или ТУ 2631-014-44493179-98;

- додецилсульфат натрия, с содержанием основного вещества не менее 98 %;

- метиленовый голубой (синий) ТУ 6-09-29-76, 0,1 %  водный раствор;

- весы лабораторные 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г типа ВЛР-200 или импортные.

    - Проведение испытания

Приготовление раствора додецилсульфата натрия с концентрацией точно 0,0015 М.

На аналитических весах берут навеску 0.441 г с погрешностью не более 0.002 г, растворяют ее в дистиллированной воде, количественно переносят в мерную колбу емкостью 1000 см3, доводят объем жидкости до метки при температуре 200С дистиллированной водой, тщательно перемешивают.

Приготовление раствора индикатора метиленового голубого (синего) с концентрацией 0,1 %.

В мерный цилиндр вместимостью 100 см3 с притертой пробкой вносят 2,00 см3 раствора препарата  "ДезисептИ" и прибавляют 50 см3 дистиллированной воды. Затем приливают 0,5 см3 5Н раствора серной кислоты, 2 см3 раствора метиленового голубого, 10 см3 хлороформа и титруют раствором додецилсульфата натрия (0,0015 М), приливая его порциями по 0,2 см3 с помощью бюретки, каждый раз экстрагируя образующийся ионный ассоциат. Для этого после каждого добавления титранта переворачивают цилиндр пробкой вверх-вниз 5-6 раз. В конечной точке титрования хлороформный (нижний) слой окрашивается в голубой цвет.

5.3.4   Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмония хлорида (Х)  в процентах вычисляют по формуле:

Х =        V × 0,00052 × 100

(×V1

где: V – объем раствора натрия додецилсульфата точно 0,0015 М, израсходованный на титрование, см3;

0,00052 – масса алкилдиметилбензиламмония хлорида, соответствует точно 1 см3 0,0015 М раствора натрия додецилсульфата, г;

V1 – объем анализируемой пробы средства "ДезисептИ",  см3;

( – плотность средства «ДезисептИ», г/ см3.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 3-х параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,005 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  (6,0% при доверительной вероятности 0,95.

  - Определение показателей безопасности и эффективности

Показатели безопасности и эффективности определяются по «Методам испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности», Москва, МЗ РФ, 1998 г. (ч.1, п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.5. и ч.2 п.п. 2.3.2, 2.3.3) согласно нормативным, изложенным в документе «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации» №01-12/75-97 (ч.1, п.1.5 и ч.2 п.п. 2.5, 2.7).

| Утверждаю: Генеральный директор ООО "Дезиндустрия" Е.Н. Зубова |  |
| --- | --- |