|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «НеоБриз» _______________Р.В. Качалин «_____»_______________ 2014 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 156-14

по применению дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор» (ТУ 9392-004-65170635-2012), предназначенного для обеззараживания воды из нецентрализованных источников, воды плавательных бассейнов, сточных вод.

| «Согласовано» Директор ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н.Сысина» Минздрава России, академик РАН _________________ Ю.А. Рахманин «____» ________ 2014 г. |  |
| --- | --- |

Москва, 2014

ИНСТРУКЦИЯ № 156-14

по применению дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор» (ТУ 9392-004-65170635-2012), предназначенного для обеззараживания воды из нецентрализованных источников, воды плавательных бассейнов, сточных вод.

Инструкция разработана  Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды  им.  А.Н.  Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Обществом с ограниченной ответственностью «НеоБриз».

Авторы:  Жолдакова З.И., Тульская Е.А. (ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им.  А.Н.  Сысина» Минздрава России), Новгородцева С.А. (ООО «НеоБриз»).

- Общие сведения.

1.1. Описание средства.

Дезинфицирующее средство «Алодез-Хлор» представляет собой готовый к применению препарат в виде таблеток белого цвета цилиндрической формы с фасками у оснований, с запахом хлора. Содержит в своем составе в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты  (CAS 2893-78-9) (55 % в пересчете на 100%  действующего вещества) – 52,5%, в качестве вспомогательного вещества, способствующего быстрому растворению таблетки, натрий двууглекислый - 5,0  %.

Средняя масса одной таблетки 3,10±0,3 г; массовая доля активного хлора в одной таблетке 1,5±0,2 г.

Средство расфасовано в пластиковые ведра с плотно закрывающимися крышками, вместимостью 1, 3, 5 кг, блистеры и пластиковые тубы, обеспечивающие полную сохранность упакованного средства.

Срок годности средства составляет 5 лет с даты изготовления в плотно закрытой упаковке производителя.

1.2. Биологическая активность.

Дезинфицирующее средство «Алодез-Хлор» обладает бактерицидной (Escherichia coli, Ent. faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Salmonella infantis), вирулицидной (колифаг MS-2) активностью, а также действием на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов (сульфитредуцирующие клостридии). Бактерицидный эффект достигается за счет действия активного хлора.

Эффективная концентрация натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты по отношению к санитарно-показательным, патогенным и условно-патогенным штаммам микроорганизмов составляет 2,0 мг/л по активному хлору, что соответствует содержанию циануровой кислоты в обработанной воде 1,8 мг/л.

1.3. Токсикологические показатели.

Дезинфицирующее средство «Алодез-Хлор» по параметрам острой токсичности при введении в желудок, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (1999), относится к 3 классу опасности - вещества умеренно опасные. При нанесении на кожу в сухом виде дезинфицирующее средство относится к 4 классу опасности – малоопасные вещества, при увлажнении вызывает местное раздражение кожи, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей. Такое воздействие на организм человека обуславливается сравнительно легкой гидролизуемостью натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, сопровождающееся выделением свободного хлора. Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) производственных помещений составляет 1 мг/м3 - 2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (1999).

2. Назначение.

Дезинфицирующее средство «Алодез-Хлор» предназначено:

- для обеззараживания воды, отобранной из нецентрализованных источников (колодцы, родники, артезианские скважины, речная, озерная, прудовая и т.п.), требующей обеззараживания в отношении бактерий и вирусов (в том числе по эпидемическим показаниям; при экстремальных ситуациях; в полевых условиях);

для обеззараживания воды из трубопроводов (при аварийных ситуациях);

- для обеззараживания воды в плавательных бассейнах, кроме бассейнов медицинского назначения, в которых проводятся лечебные процедуры или требуется вода специального минерального состава;

- для обеззараживания сточных вод.

3. Способ применения.

3.1. Обеззараживание воды производится в чистых емкостях – резервуарах, автоцистернах, бочках, баках или другой специальной таре.

3.2. При использовании средства «Алодез-Хлор» для обеззараживания мутной  воды рекомендуется ее предварительная фильтрация через мелкотканевый фильтр.

3.3. Обеззараживание воды производится путем растворения таблетки в определенном объеме воды в соответствии с таблицей 1. Вода пригодна для питья через 60 минут после растворения таблетки.

Таблица 1.

Рекомендации по применению средства «Алодез-Хлор» для обеззараживания воды в зависимости от степени загрязнения.

| № | Вода | Объем воды, необходимый для растворения таблетки массой 3,1 г; л | Содержание активного хлора в воде, мг/л | Продол-жительность потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода из трубопроводов (при аварийных ситуациях) | 1500 | 1 | 10-30 суток |
| 2 | Вода из поверхностных источников с чистой природной водой, защищенных колодцев* | 750 | 2 | 10-30 суток |
| 3 | Вода из не укрытых колодцев, незащищенных ручьев, рек и прудов; там, где вода может быть мутной, необходимо предварительно профильтровать воду через тонкую ткань* | 500-300 | 3-5 | 10-30 суток |
| 4 | Вода из водоемов (рек, озер, прудов) с мутностью ≤ 9 мг/л, цветность не более 60 градусов, хлорпоглощаемость не более 8,5 мг/л | 150 | 10 | 1-2 суток в экстремаль-ных ситуациях |

Примечание: «*» - Недопустимо внесение средства непосредственно в колодец!

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02, вода нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям должна соответствовать следующим нормативам: ОКБ число бактерий в 100 мл – отсутствие; ОМЧ – не более 100 КОЕ/1 мл; ТКБ число бактерий в 100 мл – отсутствие; колифаги БОЕ 100 мл – отсутствие.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, содержание остаточного свободного хлора после обработки воды дезинфицирующим средством – 0,3-0,5 мг/л.

Контроль за остаточным содержанием хлора в обработанной воде осуществляют по ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора». При невозможности применения аналитического метода, контроль осуществлять по наличию ощутимого запаха хлора.

При сбросе воды из ёмкостей, в которых проводили обеззараживание, в водный объект вода в нем должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.-980-00, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07: содержание циануровой кислоты, не более – 6 мг/л; активный хлор – отсутствие.

3.4. Обеззараживание воды плавательных бассейнов.

Перед применением дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор» необходимо обеспечить значение рН воды бассейна в пределах 7,2-7,6. Необходимое количество таблеток помещают в плавающую капсулу или скиммер. Не бросать таблетки в бассейн (опасность обесцвечивания материалов). При интенсивном использовании бассейна дозировку допускается увеличивать в соответствии с показаниями тестера хлора. При этом необходимо постоянно производить контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с помощью тестера и осуществлять контроль за содержанием циануровой кислоты в воде бассейна. Вносить средство рекомендуется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Способ применения (вес таблетки 3,1±0,3 г).

| Время начала обработки | Дозировка на 10 м3 воды, грамм | Концентрация активного хлора, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Текущая обработка. Не менее чем за 4 часа до приема посетителей | 20 (около 7 таблеток) | 2,0 |
| «Ударная» обработка. Не менее чем за 12 часов до приема посетителей | 50 (около 17 таблеток) | 5,0 |

Содержание остаточного свободного хлора, после обработки воды дезинфицирующим средством, согласно СанПиН 2.1.2.1188-03, должно составлять 0,3-0,5 мг/л.

После сброса воды из бассейна в водный объект вода в нем должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.-980-00, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07: содержание циануровой кислоты, не более – 6 мг/л; активный хлор – отсутствие.

3.5. Для определения оптимальной рабочей дозы дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор» при обеззараживании сточных вод необходимо проводить эмпирические исследования эффективности дезсредства (но не менее 2,0 мг/л по активному хлору и времени контакта не менее 60 минут). При этом необходимо учитывать требования МУ 2.1.5.800-99: сточные воды, отводимые в водные объекты  – ОКБ – не более 100 КОЕ/100 мл, колифаги – не более 100 БОЕ/100 мл, ТКБ – не более 100 КОЕ/100 мл, фекальные стрептококки – не более 10 КОЕ/100 мл, патогенные микроорганизмы – отсутствие, активный хлор – отсутствие, содержание циануровой кислоты – не более 6 мг/л; сточные воды, используемые для орошения  – ОКБ – не более 1000 КОЕ/100 мл, патогенные микроорганизмы – отсутствие, активный хлор – отсутствие, содержание циануровой кислоты – не более 6 мг/л.

4. Меры предосторожности и безопасности.

4.1. К работе с дезинфицирующим средством «Алодез-Хлор» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим  препаратам.

4.2. Ёмкости с дезинфицирующими растворами хранить плотно закрытыми.

4.3. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми  перчатками и соблюдением правил личной гигиены.

4.4. Не смешивать дезинфицирующее средство с другими химическими веществами.

4.5. Средство утилизировать как опасные отходы.

4.6. Дезинфицирующее средство «Алодез-Хлор» следует хранить отдельно от лекарственных средств,  в местах, недоступных детям.

4.7. Емкости с обеззараженной питьевой водой должны быть  закрытыми.

4.8. Меры по борьбе с пожаром – порошковые средства для тушения. Применение воды не допускается.

5. Меры первой помощи при случайном отравлении.

5.1. При появлении признаков ингаляционного отравления пострадавшего следует вывести на свежий воздух, освободить от верхней спецодежды, дать теплое питье (чай, молоко), провести ингаляцию 2 % водно-содовым раствором (1 чайная ложка пищевой соды на стакан воды).

5.2. При случайном попадании средства на кожу обильно смыть водой с мылом.

5.3. При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 30 % раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в желудок – выпить несколько стаканов  воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать!

5.5.  После работы со средством вымыть открытые участки кожи с мылом.

6. Физико-химические и аналитические методы контроля качества дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор».

6.1. По физико-химическим показателям средство «Алодез-Хлор» должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3.

Контролируемые показатели дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор».

| Наименование показателя | Единица измерения | Норма по ТУ 9392-004-65170635-2013 |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид и запах | - | Таблетки белого цвета цилиндрической формы с фасками у оснований, с запахом хлора |
| Время распада таблетки Время растворения таблетки при температуре воды 20-250С (при незначительном взбалтывании после распада), не более | минуты | 3,0±2,0 8 |
| Масса активного хлора | грамм | 1,5±0,2 |
| Средняя масса одной таблетки | грамм | 3,1±0,3 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид таблеток  оценивают визуально, запах – органолептически при температуре 20 – 25°С.

6.3. Определение средней массы таблеток.

Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток. Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:             М = m/n,

где m – суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n – количество взвешенных таблеток.

6.4. Определение времени растворения таблетки.

6.4.1 Средства измерения, реактивы, посуда.

Секундомер механический типа СОП пр-2а-3-000, или с аналогичными метрологичес-кими характеристиками.

Колба Кн-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.4.2 Проведение испытания.

Время растворения таблетки определяют при температуре воды 18-20°С или 20-25°С. В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 1 таблетку, наливают 100 см3 водопроводной воды температуры 18-20°С или 20-25°С , включают секундомер и отмечают время растворения таблетки.

Оценку времени растворения таблетки производят на основании не менее трех параллельных определений.

Время растворения измеряют секундомером от момента добавления воды к таблетке до момента полного растворения таблетки и образования при этом прозрачного раствора.

6.5. Определение массовой доли активного хлора в таблетке.

6.5.1. Применяемое оборудование и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-88.

Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147-73

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74.

Колба Кн-10250-29/32 ТС по ГОСТ 25336-82.

Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770-74.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей 10 %, приготовленный по ГОСТ 4517-87.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72.

Крахмал растворимый  по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2.Проведение испытания.

Таблетку тщательно растирают в ступке. Из полученной измельченной массы берут навеску 0,1-0,12 г с точностью до 0,0002 г, переносят  в коническую колбу с притертой пробкой и растворяют при встряхивании в 20 см3 дистиллированной воды, затем прибавляют 10 см3 10 % водного раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Содержимое колбы перемешивают и ставят в темное место на 8-10 мин. Выделившийся йод титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия до светло-желтого окрашивания, затем прибавляют 0,5 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания.

6.5.3.Обработка результатов.

Массовую долю активного хлора (Х) в граммах на 1 таблетку вычисляют по формуле:

(a-b) • К • 0,003545 • mсредняя

Х= ------------------------------------,  где

m

a – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование пробы, мл;

b – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование «холостой» пробы, мл;

К – поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3;

0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, г;

mсредняя – средняя масса 1 таблетки, определяемая по п. 6.3;

m – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не превышает 1,0%. Доверительные границы абсолютной суммарной погрешности результата анализа = 0,7% при доверительной вероятности = 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

7. Условия транспортирования и хранения.

7.1. Транспортирование и хранение дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор» должно производиться в соответствии с требованиями ОСТ 6-15-90.4-90. Транспортирование осуществляют любым видом наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта при температурах от минус 20(С до плюс 35(С в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки.

Запрещается совместное транспортирование и хранение средства с горючими продуктами.

7.2. Средство должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия -  изготовителя в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температурах от минус 20(С до плюс 35(С, отдельно от  моющих средств, окислителей, органических материалов, восстановителей, кислот, продуктов питания.

7.3. При случайном рассыпании средства его следует собрать и отправить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды, не допускать нейтрализации кислотой, так как при этом возможно выделение газообразного хлора. При уборке следует использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания – универсальные респираторы РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В, для глаз – герметичные очки, для кожи рук – перчатки резиновые.

7.4. Меры защиты окружающей среды: утилизировать средство совместно с бытовыми отходами недопустимо. Продукт и упаковку утилизировать как опасные отходы. После сброса воды из ёмкостей, в которых проводили обеззараживание, в водный объект вода в нем должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.-980-00, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07: содержание циануровой кислоты, не более – 6 мг/л; активный хлор – отсутствие.

8. Нормативные ссылки.

1. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». –  М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, – 2003.

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». –  М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, – 2002. – 96 с.

3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». Санитарные правила и нормы – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 31 с.

4. СанПиН 2.1.5.-980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». –  МЗ РФ. – 2000.

5. МУ 2.1.5.800-99. Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод: Методические указания. М., 2000.

6. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы. М., 2008.

7. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. М., 1977 (1999).