ИНСТРУКЦИЯ № 8/06/08/09/11

по применению средства дезинфицирующего

«Септустин М» (ООО «Уралстинол Био», Россия)

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

в лечебно-профилактических учреждениях

Тестировано на штамме M.Terrae( Терра)

Москва, 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ №8/06/08/09/11

по применению дезинфицирующего средства «Септустин М»

(ООО «Уралстинол Био», Россия) для целей дезинфекции и

предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях.

Инструкция разработана в ФБУН «Научно-исследовательский институт

дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Абрамова И.М.,

Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н.

Инструкция вводится взамен «Инструкции № 8/06/08/09 от 6 июля 2009 г.по применению средства дезинфицирующего «СЕПТУСТИН М» ООО «Уралстинол Био», Россия для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом. Содержит в качестве действующих веществ: N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин–6,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид–7,0%. Кроме того, в состав средства в качестве вспомогательных компонентов входят изопропиловый спирт, неионогенный ПАВ, стабилизаторы и вода до 100%. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 9,6(1,0. Плотность при 20ºС равна 0,976(0,010 г/см3.

Средство выпускается в пластмассовых емкостях объемом до 200 л.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 30 суток.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза–тестировано на Mycobacterium terrae), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, а также моющими свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов из различных металлов, включая углеродистые стали и сплавы.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) – к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы при однократном воздействии от 5% и выше вызывают слабое местно-раздражающее действие. При использовании средства способом орошения наблюдается раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина, алкилдиметилбензиламмоний хлорида составляет 1,0 мг/м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях для:

дезинфекции поверхностей в помещениях (в том числе поверхности кувеза), жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, поверхностей и оборудования биотуалетов, посуды, в том числе лабораторной, аптечной (включая однократного использования), столовой, кухонного оборудования и инвентаря, белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, выделений (кровь, в том числе забракованная и кровь с истекшим сроком годности, ликвор, мокрота, рвотные, фекальные массы, моча и др.), смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.), остатков пищи, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, отходов медицинских классов Б и В, контаминированных возбудителями туберкулеза и патогенными грибами (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения) и др. (накидки, шапочки, салфетки, инструменты и др. изделия однократного использования), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах, дерматофитиях при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, акушерских стационарах (отделения неонатологии–поверхности в помещениях), отделениях физиотерапевтического профиля, аптеках, клинических, бактериологических, вирусологических и др. диагностических лабораториях; процедурных кабинетах, пунктах и станциях переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах;

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;

обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами;

проведения генеральных уборок;

дезинфекции комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов, плевательниц, стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых и др. материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс;

дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) ручным способом;

дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов из металлов в ультразвуковых установках «Кристалл-5» и УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» механизированным способом;

предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) ручным способом.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1–Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: препарату | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,20 | 2,0 | 998,0 | 20 | 9980 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,30 | 3,0 | 997,0 | 30 | 9970 |
| 0,40 | 4,0 | 996,0 | 40 | 9960 |
| 0,50 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 0,60 | 6,0 | 994,0 | 60 | 9940 |
| 0,70 | 7,0 | 993,0 | 70 | 9930 |
| 0,80 | 8,0 | 992,0 | 80 | 9920 |
| 1,00 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,50 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,50 | 25,0 | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,00 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 3,50 | 35,0 | 965,0 | 350 | 9650 |
| 4,00 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 5,00 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |
| 5,50 | 55,0 | 945,0 | 550 | 9450 |
| 6,00 | 60,0 | 940,0 | 600 | 9400 |
| 7,50 | 75,0 | 925,0 | 750 | 9250 |
| 8,00 | 80,0 | 920,0 | 800 | 9200 |
| 8,50 | 85,0 | 915,0 | 850 | 9150 |
| 9,00 | 90,0 | 910,0 | 900 | 9000 |
| 9,50 | 95,0 | 905,0 | 950 | 9500 |
| 10,00 | 100,0 | 900,0 | 1000 | 9000 |
| 10,50 | 105,0 | 895,0 | 1050 | 8950 |
| 11,00 | 110,0 | 890,0 | 1100 | 8900 |
| 11,50 | 115,0 | 885,0 | 1150 | 8850 |
| 15,00 | 150,0 | 850,0 | 1500 | 8500 |
| 15,50 | 155,0 | 845,0 | 1550 | 8450 |
| 16,00 | 160,0 | 840,0 | 1600 | 8400 |
| 16,50 | 165,0 | 835,0 | 1650 | 8350 |
| 18,00 | 180,0 | 820,0 | 1800 | 8200 |
| 18,50, | 185,0 | 815,0 | 1850 | 8150 |
| 19,00 | 190,0 | 810,0 | 1900 | 8100 |
| 19,50 | 195,0 | 805,0 | 1950 | 8050 |
| 20,00 | 200,0 | 800,0 | 2000 | 8000 |
| 21,00 | 210,0 | 790,0 | 2100 | 7900 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

3.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), выделений (мокрота, рвотные массы, моча, жидкость после ополаскивания зева), емкости из под выделений, жесткой мебели, поверхностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, наконечники для клизм, подкладные клеенки и др.), игрушек (кроме мягких), посуды, в том числе лабораторной (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки, губки и др.), белья, резиновых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, уборочного инвентаря (ветошь и др.), медицинских отходов (использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др. изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». После обработки способом орошения в помещении следует провести влажную уборку.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем обрабатывают с интервалом 15 мин: либо двукратно растворами средства: 4,0% и 5,0% концентраций при экспозиции соответственно  240 и 180 мин, либо трехкратно при времени дезинфекционной выдержки 150 и 120 мин.

3.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.4 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.5 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию; крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.6 Посуду лабораторную, столовую, и чайную (освобожденную от остатков пищи), кухонный инвентарь полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки.

3.7 Предметы для мытья посуды, обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов, погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.8 Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения пены.

3.9 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.10 Медицинские отходы группы Б: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 90, 60, 30 мин и растворами средства 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 60, 45, 30, 15 мин при использовании растворов средства с начальной температурой 400 С. Изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют растворами средства 2,0%, 2,5%, 3,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 90, 60 мин.

Медицинские отходы группы В (контаминированные возбудителями туберкулеза и патогенными грибами): использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 18,5%, 19,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 90 мин и растворами средства 9,5%, 10,5% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 90 мин при использовании растворов средства с начальной температурой 400 С. Изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют растворами средства 15,5%, 16,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 90, 60 мин и растворы  8,5%, 9,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 60, 30 мин при использовании растворов средства с начальной температурой 400 С.

По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».

3.11 Кровь (ликвор и др.), собранную в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания) заливают дезинфицирующим раствором из расчета 1 или 2 объема раствора на 1 объем крови. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизируют.

3.12 Биологические выделения (мокрота, рвотные массы, моча), смывные жидкости (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.), остатки пищи собирают в емкости и заливают дезинфицирующим раствором. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции выделения утилизируют.

Все работы, связанные с обеззараживанием выделений проводят с защитой рук персонала резиновыми перчатками.

3.13 Емкости из-под выделений (крови, мокроты и др.) погружают в раствор средства. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции емкости из-под выделений промывают проточной питьевой водой, а посуду однократного использования утилизируют.

3.14 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 2– 6.

3.15 Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции.

3.16 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 7.

3.17 Поверхности, пораженные плесенью, обрабатывают по режимам, представленным в таблице 8.

3.18 Режимы дезинфекции выделений растворами средства приведены в таблицах 9–10.

Таблица 2–Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Септустин М» при бактериальных (кроме

туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,20 | 90 | Протирание |
|  | 0,25 | 60 |  |
|  | 0,30 | 30 |  |
|  | 0,30 | 90 | Орошение |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Ковровое покрытие, мягкая мебель | 0,50 | 90 | Протирание (обработка с помощью щетки) |
|  | 1,00 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,50 | 60 | Протирание |
|  | 0,60 | 30 |  |
|  | 0,70 | 120 | Орошение |
|  | 1,00 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 0,20 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,25 | 60 |  |
|  | 0,30 | 30 |  |
|  | 0,30 | 90 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 0,50 | 60 | Протирание |
|  | 1,00 | 15 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,20 | 45 | Погружение |
|  | 0,25 | 30 |  |
|  | 0,30 | 15 |  |
|  | 0,40 | 10 |  |
| Предметы для мытья посуды | 0,30 | 120 | Погружение |
|  | 0,50 | 90 |  |
|  | 0,60 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи, кухонный инвентарь | 0,30 | 120 | Погружение |
|  | 0,50 | 90 |  |
|  | 0,60 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 0,30 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,00 | 90 | Замачивание |
|  | 1,50 | 60 |  |

| Белье, загрязненное фекалиями | 1,50 | 120 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,00 | 90 |  |
|  | 2,50 | 60 |  |
|  | 3,00 | 30 |  |
|  | 0,501 | 90 | Замачивание |
|  | 0,601 | 60 |  |
|  | 0,801 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 0,20 | 90 | Замачивание |
|  | 0,25 | 60 |  |
|  | 0,30 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования | 1,50 | 120 | Замачивание |
|  | 2,00 | 90 |  |
|  | 2,50 | 60 |  |
|  | 3,00 | 30 |  |
|  | 0,501 | 90 |  |
|  | 0,601 | 60 |  |
|  | 0,801 | 30 |  |
| Игрушки | 0,25 | 90 | Орошение, протирание, погружение |
|  | 0,30 | 60 |  |
|  | 0,40 | 45 |  |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)1 | 0,30 | 120 | Погружение |
|  | 0,50 | 90 |  |
|  | 0,60 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др2. | 0,25 | 90 | Погружение, протирание |
|  | 0,30 | 60 |  |
|  | 0,40 | 45 |  |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Примечания 1 Знак (1) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С; 2 Знак (2) обозначает, что при загрязнении кровью, сывороткой крови и др. дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях. |

Таблица 3 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Септустин М» при туберкулезе (тестировано

на Mycobacterium terrae)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 16,0 | 90 | Протирание |
|  | 18,0 | 90 | Орошение |
|  | 18,5 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 16,0 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 18,0 | 90 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 18,5 | 60 |  |
| Посуда без остатков пищи | 15,5 | 90 | Погружение |
|  | 8,01 | 60 |  |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи, кухонный инвентарь | 19,0 | 120 | Погружение |
|  | 19,5 | 90 |  |
|  | 10,51 | 120 |  |
|  | 11,51 | 90 |  |
| Предметы для мытья посуды | 19,0 | 120 | Погружение |
|  | 19,5 | 90 |  |
|  | 10,51 | 120 |  |
|  | 11,51 | 90 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 15,5 | 90 | Погружение |
|  | 16,0 | 60 |  |
|  | 8,51 | 60 |  |
|  | 9,01 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования | 18,5 | 120 | Замачивание |
|  | 19,0 | 90 |  |
|  | 9,51 | 120 |  |
|  | 10,51 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 16,0 | 90 | Замачивание |
|  | 8,51 | 60 |  |
| Игрушки | 15,5 | 120 | Погружение |
|  | 16,0 | 90 |  |
|  | 8,51 | 90 |  |
|  | 9,01 | 60 |  |
|  | 15,5 | 120 | Орошение, протирание |
|  | 16,0 | 90 |  |

| Предметы ухода за больными | 15,5 | 120 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16,0 | 90 |  |
|  | 8,51 | 90 |  |
|  | 9,01 | 60 |  |
|  | 15,5 | 120 | Протирание |
|  | 16,0 | 90 |  |
| Белье незагрязненное | 16,5 | 90 | Замачивание |
|  | 9,01 | 60 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 18,5 | 120 | Замачивание |
|  | 19,0 | 90 |  |
|  | 9,51 | 120 |  |
|  | 10,51 | 90 |  |
| Примечание–Знак (1) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С. |

Таблица 4 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Септустин М» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,5 | 90 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 1,5 | 30 |  |
|  | 2,0 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 90 | Протирание или орошение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 0,5 | 90 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 1,5 | 30 |  |
|  | 2,0 | 15 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 | 120 | Погружение |
|  | 0,5 | 90 |  |
|  | 0,8 | 60 |  |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 1,5 | 15 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 0,5 | 60 | Замачивание |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 1,5 | 15 |  |

| Предметы для мытья посуды | 0,5 | 120 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 45 |  |
|  | 2,01 | 30 |  |
|  | 2,51 | 15 |  |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи, кухонный инвентарь | 0,5 | 120 | Погружение |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 45 |  |
|  | 2,01 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 120 | Замачивание |
|  | 0,8 | 60 |  |
|  | 1,5 | 30 |  |
|  | 0,51 | 60 |  |
|  | 0,81 | 30 |  |
|  | 1,51 | 15 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 45 |  |
|  | 2,01 | 30 |  |
|  | 2,51 | 15 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 45 |  |
|  | 2,01 | 30 |  |
|  | 2,51 | 15 |  |
| Игрушки | 1,0 | 120 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 2,5 | 15 |  |

| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 1,0 | 120 | Протирание или погружение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 2,5 | 15 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,0 | 120 | Погружение |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 45 |  |
|  | 2,01 | 30 |  |
| Примечание–Знак (1) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С. |

Таблица 5–Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«Септустин М» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,0 | 120 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 45 |  |
|  | 1,5 | 120 | Орошение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 45 |  |
|  | 1,5 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 45 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 30 |  |
|  | 2,01 | 15 |  |

| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 120 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
|  | 2,01 | 90 |  |
|  | 2,51 | 60 |  |
|  | 3,01 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
|  | 2,01 | 90 |  |
|  | 2,51 | 60 |  |
|  | 3,01 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 45 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,0 | 120 | Погружение |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 1,01 | 60 |  |
|  | 1,51 | 45 |  |
|  | 2,01 | 30 |  |
| Резиновые коврики | 1,5 | 120 | Погружение или протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 1,5 | 120 | Протирание или погружение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 45 |  |
| Предметы ухода за больными | 1,5 | 120 | Протирание или погружение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 45 |  |
| Примечание–Знак (1) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С. |

Таблица 6 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Септустин М» при вирусных (энтеровирусные инфекции, полиомиелит; энтеральные и парентеральные гепатиты, ротавирусные, норовирусные инфекции, ВИЧ-инфекция; грипп и др. ОРВИ, аденовирусная, герпетическая, цитомегаловирусная и др.) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,5 | 60 | Протирание |
|  | 1,5 | 90 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи, кухонный инвентарь | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 1,5 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,0 | 60 | Погружение |

Таблица 7 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

дезинфицирующего «Септустин М» при проведении

генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских

учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,20 | 90 | Протирание |
|  | 0,25 | 60 |  |
|  | 0,30 | 30 |  |
|  | 0,30 | 90 | Орошение |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 1,50 | 60 | Протирание |
|  | 1,50 | 90 | Орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,20 | 90 | Протирание |
|  | 0,25 | 60 |  |
|  | 0,30 | 30 |  |
|  | 0,30 | 90 | Орошение |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 0,80 | 30 |  |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 16,00 | 90 | Протирание |
|  | 18,00 | 90 | Орошение |
|  | 18,50 | 60 |  |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | По режиму соответствующей инфекции |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,00 | 120 | Протирание |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 45 |  |
|  | 1,50 | 120 | Орошение |
|  | 2,00 | 90 |  |
|  | 3,00 | 30 |  |
| Примечание–Знак (1) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С. |

Таблица 8 – Режимы дезинфекции поверхностей, пораженных

плесенью, растворами средства «Септустин М»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззаражива- ния, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 4,0 | 240 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 5,0 | 180 |  |
|  | 4,0 | 150 | Трехкратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 5,0 | 120 |  |

Таблица 9– Режимы дезинфекции выделений и различных объектов,

загрязненных выделениями, растворами средства

«Септустин М» при бактериальных (кроме туберкулеза),

вирусных и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Рвотные массы, остатки пищи | 3,0 | 60 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Мокрота | 3,0 | 90 | Смешать мокроту с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,5 | 30 |  |
| Моча, смывные жидкости (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.)1 | 0,5 | 90 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:1 |
|  | 1,0 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (мочи), жидкости после ополаскивания зева, смывные воды, в том числе эндоскопические и др. | 0,5 | 90 |  |
|  | 1,0 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (мокроты) | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,5 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (рвотных масс), остатков пищи | 3,0 | 60 | Погружение или заливание раствором |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Примечание–Знак (1) означает, что вместо рабочих растворов может использоваться исходный раствор (концентрат) средства в количестве соответственно 2,5 мл, 5 мл на 1 л выделений |

Таблица 10 – Режимы дезинфекции выделений и различных объектов,

загрязненных выделениями, растворами средства

«Септустин М» при бактериальных (включая туберкулез),

вирусных и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь, находящаяся в емкостях | 18,0 | 120 | Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 18,5 | 90 |  |
|  | 9,51 | 120 |  |
|  | 10,51 | 60 |  |
|  | 20,0 | 180 | Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:1 |
|  | 21,0 | 120 |  |
|  | 11,01 | 180 |  |
|  | 11,51 | 120 |  |
| Рвотные массы, остатки пищи | 19,5 | 120 | Смешать рвотные массы, остатки пищи с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 20,0 | 90 |  |
|  | 10,51 | 120 |  |
|  | 11,51 | 60 |  |
| Мокрота | 20,0 | 120 | Смешать мокроту с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 21,0 | 90 |  |
|  | 10,51 | 90 |  |
|  | 11,01 | 60 |  |
| Моча, смывные жидкости (эндоскопические, после ополаскивания зева и др. | 15,0 | 60 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:1 |
|  | 7,51 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (кровь, мокрота) | 20,0 | 180 | Погружение или заливание раствором |
|  | 21,0 | 120 |  |
|  | 11,01 | 180 |  |
|  | 11,51 | 120 |  |
| Емкости из-под выделений (мочи), жидкости после ополаскивания зева, смывные воды, в том числе эндоскопические и др. | 15,0 | 60 |  |
|  | 7,51 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (рвотных масс), остатков пищи | 19,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 20,0 | 90 |  |
|  | 10,51 | 120 |  |
|  | 11,51 | 60 |  |
| Поверхность, после сбора с нее пролившейся крови, или со следами крови (пятна крови) | 16,0 | 120 | Протирание |
|  | 16,5 | 60 |  |
| Примечание–Знак (1) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С. |

4 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий ручным способом проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсыхания загрязнений. При погружении в раствор изделий с их поверхности удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние для удаления загрязнений тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости (загрузочной корзины ультразвуковой установки) с рабочим раствором и отмывают от него в течение 15 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех каналов.

4.2 Растворы средства комнатной температуры (20±20С) для предстерилизационной очистки изделий, совмещенной и не совмещенной с их дезинфекцией, могут быть использованы многократно в течение срока годности, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Растворы средства с начальной температурой 40±10С для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий при ручном и механизированном способах используют однократно.

4.3 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, предстерилизационную очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», изменения и дополнения №1 к ним (СП 3.1.2659-10), методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

4.4 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 11.

4.5 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения  проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 12-14.

Таблица 11 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения

растворами средства «Септустин М»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) из металлов, резин, пластмасс, стекла комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры слюноотсосы, плевательницы, стоматологические отсасывающие системы | Дезинфекция при вирусных1, бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | Погружение |
|  | Дезинфекция при вирусных, бактерииальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | 15,5 | 90 | Погружение |
|  |  | 16,0 | 60 |  |
|  |  | 8,52 | 60 |  |
|  |  | 9,02 | 30 |  |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки из керамики, металлов, пластмасс | Вирусные, бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 1,5 2,0 2,5 | 60 30 15 | Погружение |
|  | Дезинфекция при вирусных, бактерииальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | 15,0 | 60 |  |
|  |  | 15,5 | 30 |  |
|  |  | 7,52 | 60 |  |
|  |  | 8,02 | 30 |  |
| Изделия из металлов, в том числе хирургические и стоматологические инструменты | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 16,0 | 30 | Обработка в ультразвуковых установках «Кристалл-5» или «УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК» |
|  |  | 8,52 | 30 |  |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Дезинфекция при вирусных, бактерииальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях | 15,0 | 30 | Погружение |
|  |  | 8,02 | 30 |  |
| Примечания 1 Знак (1) означает, что при обработке стоматологических боров, контаминированных вирусом, используются рабочие растворы 2,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 120 мин, 2,5% – 90 мин и 3,0% – 60 мин. 2 Знак (2) означает, что начальная температура рабочих растворов (400±20С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проводить при температуре в помещениях 200±20С. |

##### Таблица 12 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

##### очисткой, изделий медицинского назначения (кроме

##### эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства

##### «Септустин М», ручным способом.

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора, ОС | Время вы-держки/обра-ботки, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) |  | Не менее 18 | Не норми-руется |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 2,01 | Не менее 18 | 120 |
|  | 3,01 |  | 60 |
|  | 15,52 |  | 90 |
|  | 16,02 |  | 60 |
|  | 8,52 | +40±13 | 60 |
|  | 9,02 |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питье-вой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 15,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |
| Примечания 1 Знак (1) означает, что на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; 2 Знак (2) означает, что на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях; 3 Знак (3) означает, что начальная температура раствора средства во время обработки изделий не поддерживается. |

Таблица 13 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства

«Септустин М», ручным способом.

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентра-ция рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание эндоскопов (у не пол- ностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к пог- ружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов эндоскопов | 15,01 | Не менее 18 | 30,0 |
|  | 8,01 | + 40±12 |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: @ инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; @ внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; @ наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: @ каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; @ каналы промывают при помощи шприца | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2 3 1 2 2 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) |  | 15,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |
| Примечания 1 Знак (1) означает, что на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; 2 Знак (2) означает, что2 начальная температура раствора средства во время обработки изделий не поддерживается. |

Таблица 14 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам

растворами средства «Септустин М», ручным способом.

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 15,01 | Не менее 18 | 30,0 |
|  | 8,01 | + 40±12 |  |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2 1 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помо-щью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 15,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |
| Примечания 1 Знак (1) означает, что на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; 2 Знак (2) означает, что начальная температура раствора средства во время обработки изделий не поддерживается. |

В таблице 15 указаны режимы ультразвуковой обработки хирургических и стоматологических инструментов. При механизированном способе очистки инструменты размещают в корзине ультразвуковой установки не более чем в два слоя, таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним. Мелкие стоматологические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) укладывают в один слой в заполненную рабочим раствором средства крышку чашки Петри/химический стакан и устанавливают в корзину ультразвуковой установки, заполненную раствором средства. Далее осуществляют манипуляции в соответствие с инструкцией на ультразвуковую установку.

##### Таблица15 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

##### очисткой, хирургических и стоматологических инструментов

##### из металлов растворами средства «Септустин М» в

##### ультразвуковых установках «Кристалл-5» и

##### УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» механизированным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка в установке хирургических и стоматологических инструментов из металлов | 16,01 | Не менее 18 | 30,0 |
|  | 8,51 | + 40±12 |  |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 15,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |
| Примечания 1 Знак (1) означает, что на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; 1 Знак (2) означает, что начальная температура раствора средства во время обработки изделий не поддерживается. |

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, не совмещенной с предстерилизационной очисткой, представлены в таблицах 16-18.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства.

Таблица16 ( Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной

с дезинфекцией, изделий медицинского назначения

(исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами

средства «Септустин М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: ( изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических твердосплавных боров, дисков и боров алмазных, зеркал с амальгамой); ( изделий, имеющих замковые (кроме стоматологических щипцов); ( изделий, имеющих каналы или полости, а также стоматологичес- ких твердосплавных боров, дисков и боров алмазных) | 0,4 | Не менее 18 | 10,0 |
|  | 0,4 |  | 15,0 |
|  | 0,5 |  | 10,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца или электроотсоса: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питье- вой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Таблица 17 ( Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с

дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов раствором

средства «Септустин М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не пол-ностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к пог-ружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполне- нии им полостей и каналов изделий |  | Не менее 18 |  |
|  | 0,5 |  | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструменталь- ного канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 0,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 18 ( Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с

дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким

эндоскопам раствором средства «Септустин М»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раст-вора (по препа-рату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора, ОС | Время вы-держки/ об-работки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,5 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 0,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питье-вой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы – на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 К работе со средством допускаются лица старше 18 лет.

5.2 Работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками

5.3 Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.4 Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

5.5 При обработке поверхностей способом орошения персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты: рук– резиновые перчатки, органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ – 67 или РУ – 60 М с патроном марки «В» и глаз – герметичные очки. По окончании дезинфекции в помещении рекомендуется провести влажную уборку. Обработку проводить в отсутствие пациентов.

5.6 Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

6 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1 При попадании средства на кожу смыть его водой и кожу смазать кремом.

6.2 При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 мин и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

6.3 При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питье (молоко, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта (при температуре от минус 200С до плюс 350С), действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

7.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре от 00С до плюс 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.3 При случайной утечке или разливе средства его уборку следует проводить, используя спецодежду (халат или комбинезон), резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: кожи рук – резиновые перчатки, глаз – защитные очки.

Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

8 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

8.1 По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 19 в соответствии с техническими условиями (ТУ 9392-004-51821299-2004).

# Таблица 19 – Показатели качества  средства «Септустин-М»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет, запах | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 200С, г/см3 | 0,976 + 0,010 |
| 3 | Показатель активности водородных ионов 1% водного раствора средства | 9,6 + 1,0 |
| 4 | Массовая доля алкилдиме-тилбензиламмоний хлорида, % | 7,0 + 0,7 |
| 5 | Массовая доля N,N-бис- (3-аминопропил)додецил-амина, % | 6,0 + 0,5 |

8.2 Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид средства оценивается визуальным осмотром средней пробы, помещенной в стакан диаметром 30 см (ГОСТ 25336-82), на белом фоне.

Запах определяют органолептически.

8.3 Определение плотности при 20оС.

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

8.4 Определение показателя активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора измеряют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов».

8.5 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

8.5.1 Оборудование и реактивы:

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

бюретка 7-2-10 по ГОСТ;

колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 25336-82;

цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

додецилсульфат (лаурилсульфат) натрия по ТУ 6-09-64-75;

цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы “Мерк” (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

эозин натрия по ТУ 6-09-183-75;

метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-79;

хлористый натрий по ГОСТ 13830-97;

хлористый калий по ГОСТ 4234-77;

карбонат натрия по ГОСТ 84-76;

сульфат натрия безводный;

хлороформ по ГОСТ 20015-88;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.5.2 Подготовка к проведению анализа.

Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия:

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

Приготовление смешанного индикатора:

Смешанный индикатор готовят путем смешения 1,0 г эозина натрия, 1,0 г метиленового голубого и 98,0 г хлористого калия.

Приготовление буферного раствора:

Буферный раствор готовят путем последовательного растворения 10,0 г карбоната натрия и 100,0 г сульфата натрия в 1,0 литре дистиллированной воды.

Определение концентрации раствора додецилсульфата натрия:

Точную концентрацию устанавливают методом двухфазного титрования 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида, приготовляемого растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3) раствором додецилсульфата натрия.

В коническую колбу для титрования пипеткой вносят 10 см3 раствора цетилпиридиний хлорида, прибавляют 15 см3 хлороформа, 30 см3 дистиллированной воды, 1 г хлористого натрия, 10 мл буферного раствора, 0,1 г смешанного индикатора. Закрывают пробку и колбу встряхивают. Образуются два слоя: верхний – водный – окрашенный в ярко-синий цвет, нижний – хлороформный – окрашенный в розовый цвет. Содержимое колбы титруют раствором додецилсульфата натрия, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода окраски нижнего слоя из розовой в интенсивно синюю, окраска верхнего слоя переходит в бледно-розовую.

Точную концентрацию определяют по формуле:

,

где С – точная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль-экв./литр;

V1 – объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3.

8.5.3 Выполнение анализа:

Навеску анализируемого средства от 0,2 до 0,3 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу для титрования, добавляют 30 см3 дистиллированной воды, 15 см3 хлороформа, 1 г хлористого натрия, 0,1 г смешанного индикатора, 10 мл буферного раствора. Полученную двухфазную систему интенсивно встряхивают и титруют раствором лаурилсульфата натрия с точно установленной концентрацией до перехода окраски хлороформного слоя из розовой в синюю.

Обработка результатов.

Массовую долю ω (%) алкилдиметилбензиламмоний хлорида вычисляют по формуле:

где С – точная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль-экв./дм3;

m – масса анализируемой пробы, г

V – объем раствора додецилсульфата натрия, пошедший на титрование, см3,

349,5 – средняя молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, г;

100 – пересчет доли в процентные единицы.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.

8.6 Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил) додециламина.

8.6.1 Оборудование и реактивы.

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

рН-метр любой марки с погрешностью измерения не более 0,05 ед. рН. со стеклянным электродом измерения и электродом сравнения;

мешалка магнитная;

бюретка 7-2-10 по ГОСТ вместимостью 25 или 50 см3, цена деления 0,1 см3;

посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336-82;

цилиндр мерный стеклянный по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50 см3;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

стандарт-титр кислота соляная по ТУ 6-09-2540-87.

8.6.2 Подготовка к проведению анализа.

8.6.2.1 Подготовку рН-метра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

8.6.2.2 Настройку прибора проводят по буферным растворам, приготавливаемым из стандарт-титров для рН-метра (ежедневно прибор поверяют по двум буферным растворам и еженедельно – по всем буферным растворам).

8.6.2.3 После настройки прибора электроды промывают дистиллированной водой, удаляют избыток влаги фильтровальной бумагой или обтирают тонкой мягкой салфеткой. В нерабочее время электроды хранят в дистиллированной воде.

8.6.2.4 Из фиксанала готовят раствор соляной кислоты с точной концентрацией С=0,1 моль/дм3.

8.6.3 Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства 1 г, взятую с точностью до 0,0002 г., помещают в стеклянный стакан вместимостью 100 – 150 см3. Добавляют 50 см3 дистиллированной воды, перемешивают. Проводят потенциометрическое титрование 0,1н раствором соляной кислоты с использованием магнитной мешалки. Показания с рН-метра снимают через каждые 1 см3, а вблизи точки эквивалентности порции прибавляемого раствора соляной кислоты уменьшают.

8.6.4 Обработка результатов.

По полученным результатам строят график зависимости показаний ионометра от объема титранта. По графику находят объем титранта, добавленный в точке эквивалентности.

Массовую долю ω (%) N,N-бис(3-аминопропил) додециламина вычисляют по формуле:

где С – точная концентрация раствора соляной кислоты, моль/дм3 (0,1 моль/дм3),

m – масса анализируемой пробы, г

V – объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, см3,

299,5 – молекулярная масса N,N-бис(3-аминопропил) додециламина, г;

3 – эквивалент N,N-бис(3-аминопропил) додециламина;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.

8.7 В практических условиях для проведения экспресс - контроля концентрации приготовленных и используемых рабочих растворов дезинфицирующего средства «Септустин М» может применяться  «Индикаторный набор «Септустин М», разработанный и выпускаемый ООО «Уралстинол Био», г. Екатеринбург, по ТУ 9443-008-51821299-2008. Проведение анализа концентрации рабочего раствора осуществляют в соответствии с рекомендациями «Инструкции по применению индикаторного набора для проведения экспресс - контроля концентрации рабочих растворов  дезинфицирующего средства «Септустин М». Инструкция входит в состав комплекта набора в виде инструкции-вкладыша.