ИНСТРУКЦИЯ № 06/Б-09

по применению моюще-дезинфицирующего средства «Централь»

в учреждениях стоматологического профиля

Инструкция разработана в Испытательном	 лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий».

Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов (ФГУ РНИИТО им. Р.Р.Вредена);

Н.Н. Левчук, Л.С. Федорова (ФГУН НИИД Роспотребнадзора)

Л.С. Помогаева., И.Л. Нуждина, Г.А. Лисичкина (ООО «БОЗОН»)

С.В. Тарасенко, И.В. Блюдова (Московский государственный медико-стоматологический  университет).

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических  учреждений и любых других учреждений стоматологического профиля.

- Общие сведения

1.1 Средство «Централь» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета (допускается опалесценция) со слабым специфическим запахом. В качестве действующего вещества средство содержит синергетическую смесь полигексаметиленбигуанида гидрохлорида, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и N,N-бис(3-аминопропил)додециламина - суммарно 17,5 ± 0,5%, функциональные добавки, краситель.

Срок годности средства – 3 года в плотно закрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства 9,5±1,0.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах объемом 0,5 дм3, 1,0 дм3, полиэтиленовых канистрах 2 дм3, 3 дм3, 3,78 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, полиэтиленовых бочках 100 дм3, 200 дм3.

1.2. Средство «Централь» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций и микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свиного  гриппа и другие типы вируса гриппа, возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов (тестировано на Aspergillus niger), возбудителей анаэробной инфекции.

Средство обладает хорошим  моющим и дезодорирующим действием, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии изделий, изготовленных из коррозионностойких и низколегированных инструментальных сталей, титановых и  алюминиевых сплавов, сплавов цветных металлов и полимерных материалов.

Средство относится к пожаро-, взрывобезопасным веществам по ГОСТ 12.1.044-89.

Средство не совместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами.

1.3 Средство «Централь» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4 классу мало опасных соединений, при парентеральном введении – к 4 классу малотоксичных веществ; в виде паров при ингаляционном воздействии по степени летучести (С20) средство мало опасно; средство оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки глаз. Средство не обладает сенсибилизирующим и кожно-резорбтивным действием.

Рабочие растворы средства не вызывают местно-раздражающего действия при концентрациях до 5%.

В аэрозольной форме (при использовании способа орошения) рабочие растворы вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны:

ЧАС (по алкилдиметилбензиламмоний хлориду) – 1 мг/м3 (аэрозоль);

полигексаметиленбигуанида гидрохлорида (по полигексаметиленгуанидин гидрохлориду) – 2 мг/м3 (аэрозоль);

N,N-бис(3-аминопропил)додециламина – 1 г/м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено:

– для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов любого типа (в том числе вращающихся)* при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в стоматологических клиниках, зубопротезных и специализированных учреждениях ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа;

– для дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы;

– для дезинфекции зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов;

– для дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов, плевательниц и других предметов;

– для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов,  уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; а также для обработки поверхностей, пораженных плесенью;

– для проведения генеральных уборок;

– для дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, белья одноразового применения, салфеток, ватных тампонов  и т.д. перед их утилизацией;

– обеззараживание крови и других биологических выделений проводят по режимам, указанным в Инструкции № 07/Б-09 по применению моюще-дезинфицирующего средства «Централь» фирмы ООО «БОЗОН»  для дезинфекции биологического материала.

______________

* Для дезинфеции  вращающихся, эндодонтических и хирургических стоматологических инструментов и стоматологических материалов  можно также использовать готовое к применению дезинфицирующее средство – «Актибор», Инструкция № 04/Б-09 фирмы ООО «БОЗОН» для дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологических ротационных инструментов.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (табл. 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Централь»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,05 | 0,5 | 999,5 | 5,0 | 9995,0 |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |

3.1. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩЕННОЙ С ИХ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ

3.1.1 Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов любого типа, включая хирургические, эндодонтические, ротационные инструменты из различных материалов (металлов, сплавов, стекла, резин на основе натурального и силиконового каучука, пластмасс).

3.1.2 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, проводят, полностью погружая их в рабочий раствор средства сразу же после их применения. Дезинфекцию  ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 2, 3 в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками или  механизированным способом в  ультразвуковых установках по режимам, указанным в табл. 4.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной питьевой водой с тщательным промыванием всех каналов (с помощью шприца или электроотсоса)  с последующим ополаскиванием дистиллированной водой в течение 0,5 мин.

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.	Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.). На наличие щелочных компонентов средства на изделиях проверку проводят путем постановки фенолфталеиновой пробы в соответствии с «Методическими указаниями по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.1.3 Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой  изделий, ручным способом могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока..

3.1.4 Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа, зарегистрированных  на территории РФ в установленном порядке (Кристалл-5, УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК, и т.д.) могут быть использованы многократно в течение рабочей смены или рабочего дня, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

Таблица 2

Режимы дезинфекции стоматологических инструментов растворами средства «Централь» при инфекциях бактериальной, включая туберкулез, вирусной и грибковой этиологии

(включая кандидозы и дерматофитии)

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация (по препарату), % | Время выдержки, мин |  |
| Стоматологические инструменты, в том числе хирургические (щипцы для удаления, ложки слепочные кюретажные, ножницы хирургические, стоматологические зеркала) из металлов, пластмасс, стекла, резин. | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 0,5 1,0 1,5 | 60 25 15 | Погружение |
| Вращающиеся инструменты (боры алмазные, твердосплавные и т.д., дискодержатели, фрезы, диски алмазные), эндодонтические инструменты | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 0,5 1,0 1,5 | 60 25 15 | Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции стоматологических инструментов, совмещенной с предстерилизационной очисткой растворами средства «Централь» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки обработки, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов*: |  | Не менее 18 |  |
| Изделий из металлов, пластмасс, стекла, резин, не имеющих замковых частей, полостей и каналов; Изделий из металлов, пластмасс, стекла, резин, имеющих полости, каналы, замковые части, стоматологические щипцы, зеркала с амальгамой, стоматологические накончники Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: изделий, не имеющих замковых частей, каналов и полостей; изделий, имеющих замковые части, каналы и полости | 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не регламентируется | 60 25 15 60 25 15 1,0 3,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 4

Режимы дезинфекции стоматологических инструментов, совмещенной с предстерилизационной очисткой растворами средства «Централь» в ультразвуковых установках любого типа, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (Кристалл-5, УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК, и т.д.)

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке инструментов, имеющих и не имеющих замковых частей | 1,0 1,5 | Не менее 18 | 15 10 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

3.2. Применение средства для дезинфекции стоматологических оттисков зубопротезных заготовок, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов, плевательниц и других предметов

3.2.1 Оттиски из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки из металлов, керамики, пластмасс и других материалов (с соблюдением  противоэпидемических мер – резиновых перчаток, фартука) дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор средства 1% концентрации на 25 мин  или 1,5% концентрации на 15 мин. без предварительного ополаскивания проточной водой.  По окончании дезинфекционной выдержки оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 мин с каждой стороны  или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе.

Средство для обработки слепков может использоваться многократно в течение недели, но обработке подлежат не более 50 слепков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствор следует заменить.

3.2.2 Отсасывающие системы  (отсасывающие шланги) дезинфицируют 1,5% или 1% рабочим раствором средства, в который перед использованием добавляют 3 капли специального пеногасителя* на 1 л раствора для подавления пенообразования в системе. Дезинфекцию проводят, пропуская 1,5% рабочий раствор средства (не менее 1 л) через отсасывающую систему установки в течение 2 мин., после чего его оставляют в системе на 15 мин. (для 1,5% раствора) или на 25 мин. (для 1% раствора). В это время отсасывающую систему не используют.   По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают и промывают ее проточной питьевой водой в течение 2-х минут. Дезинфекцию отсасывающих систем проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня.

* Поставляется отдельно вместе с концентратом средства.

Наконечники к отсасывающим системам (слюноотсосы) обеззараживают после применения у пациента способом погружения в 1,5% рабочий раствор средства на 15 мин. или в 1% раствор на 25 мин. После окончания дезинфекционной выдержки наконечники промывают проточной водой в течение 5 мин.

Плевательницы дезинфицируют, заливая их 2% раствором средства на 30 мин, затем споласкивают их под проточной водой не менее 3 минут.

3.3. Применение средства для дезинфекции поверхностей и проведения генеральных уборок

3.3.1.	Растворы средства применяют для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; а также для обработки поверхностей, пораженных плесенью.

3.3.2  Профилактическую дезинфекцию проводят способом протирания, замачивания и орошения (см. табл.5).

Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в присутствии больных без использования средств индивидуальной защиты.

3.3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы обстановки, поверхности приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 100 мл/м2 . При обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства может составить от 100 мл/м2 до 150 мл/м2 .

При ежедневной уборке помещений (профилактическая дезинфекция) используют рабочие растворы средства в соответствии с режимами, указанными в табл. 5 при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.  Влажную уборку после дезинфекции  в помещении не проводят.

3.3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом протирания  при норме расхода

100 мл/м2  обрабатываемой поверхности или орошения при норме расхода 300 мл/ м2 (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м2  (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции его промывают проточной водой. Режим обработки приведен в табл. 5.

При ежедневной уборке используют рабочие растворы средства в соответствии с режимами, указанными в табл. 5 при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

3.3.5. Обработку поверхностей и санитарно-технического оборудования методом орошения  проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора или другого оборудования, разрешенного для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – 150 мл/м2  при использовании распылителя типа «Квазар», 300 мл/м2 при использовании гидропульта, 150-200 мл/м2 при использовании аэрозольных генераторов).

После окончания дезинфекции поверхностей методом орошения в помещении следует провести влажную уборку, а затем проветрить помещение в течение 10-15 мин., либо по истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора удаляют с поверхностей  сухой ветошью, а помещения проветривают в течение 10-15 мин или проводят влажную уборку, а затем проветривают в течение 15 мин.

3.3.6. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – погружают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

При ежедневной дезинфекции используют рабочие растворы средства в соответствии с режимами, указанными в табл. 5 при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

3.3.7. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, затем двукратно протирают ветошью, смоченной в 0,5% растворе средства, с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из аппаратуры типа «Квазар» из расчета 150 мл/м2 двукратно с интервалом между обработками 15 мин. Время дезинфекционной выдержки после обработки 30 минут. Аналогично используют 1% раствор средства с экспозицией 15 минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц.

3.3.8. Генеральную уборку проводят по режимам дезинфекции объектов при соответствующих инфекциях (табл. 6).

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Централь» при различных видах инфекций

| Объекты обеззаражива- ния | Концент- рация рабочего раствора % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) | При туберку- лезе | При вирусных инфекциях | Кандидо- зы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов * | 0,05 0,1 0,2 0,5 | 60 20 15 5 | - - | - - | - - | - - | Протирание или орошение |
|  | 0,3 0,5 1,0 1,5 | - 5 - - | - 60 25 15 | 60 30 20 15 | 60 30 20 15 | 60 45 20 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 | 20 15 - 5 - - - | - - - 60 - 25 15 | - - 60 30 - 20 15 | - - - 15 - - | - - - - - - 15 | Двукрат- ное протирание с ин интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь, материал | 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 | - 90 60 30 15 - | - - 75 60 - 30 | 90 - 45 30 - - | - - 60 30 15 - | - - 90 60 30 - | Замачива-ние, погружеие, протирание |
| Белье незагрязненное * | 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 1,8 | 45 30 - - - - - - | - - - 90 - 40 30 15 | - - - 60 30 - - - | - 60 30 - - - - - | - - - 60 - 30 - - | Замачива-ние |

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и объектов органическими субстратами обработку проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Таблица 6

Режимы дезинфекции различных объектов растворами дезинфицирующего средства «Централь» при проведении генеральных уборок

| Помещение и его профиль | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционные блоки, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения | 0,3 0,5 1,0 1,5 | 60 30 20 15 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Орошение |
| Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. | 0,05 0,1 0,2 | 60 20 15 | Протирание |
|  | 0,2 | 30 | Орошение |

4.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1.  Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2.  Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3.  Обработки поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4.  При работе способом орошения персоналу необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз герметичными очками.

4.5.  По окончании дезинфекции (способ орошения) в помещении рекомендуется провести влажную уборку (с небольших обработанных площадей достаточно удалить остатки средства сухой ветошью) и проветрить помещение в течение 15 мин. Обработку следует проводить в отсутствие пациентов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.2 При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

5.3 При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ и УПАКОВКА.

6.1 Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), действующими на территории России и гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

6.2  Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 00С и не выше 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3 При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.5 Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах объемом 0,5 дм3, 1,0 дм3, полиэтиленовых канистрах 2 дм3, 3 дм3, 3,78 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, полиэтиленовых бочках 100 дм3, 200 дм3.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.7.

Методы контроля качества представлены фирмой-разработчиком.

Таблица 7

Показатели качества дезинфицирующего средства

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость зелёного цвета (допускается легкая опалесценция) |
| 2 | Запах | Слабый специфический |
| 3 | Плотность при 200 С, г/см3 | 0,985 + 0,015 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора | 9,5 + 1,0 |
| 5 | Массовая доля N,N-бис-(3-аминопро- пил)додециламина, %, | 4,0+ 0,5 |
| 6 | Массовая доля алкилдиметилбензил- аммоний хлорида и дидецилдиметил - аммоний хлорида (суммарно), % | 11,0+ 1,0 |
| 7 | Массовая доля полигексаметилен-бигуанида гидрохлорида, % | 2,5 + 0,5 |

7.2 Определение внешнего вида и запаха

7.2.1.Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку  или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

7.2.2. Запах оценивают органолептически.

7.3 Определение плотности при 20оС

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73   «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4 Определение показателя активности  водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства

рН 1% водного раствора средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

7.5. Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)-додециламина

7.5.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104- 2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336- 82.

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-82.

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Стандарт-титр кислота соляная 0,1 н. по ГОСТ 6-09-2540-72; 0,1 н. водный раствор соляной кислоты.

Индикатор бромтимоловый синий  по ТУ 6-09-2086, 0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

7.5.2 Проведение анализа

1,5-2,0 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см3 с точностью до 0,0002 г прибавляют 30-40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до перехода окраски из синей в желтую.

7.5.3. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина  (Х) в % вычисляют по формуле:

где, 0,009985 – масса  N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, соответствующая 1 см3 точно

0,1 н раствора соляной кислоты, г/см3;

V – объем раствора 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный  на титрование навески испытуемой пробы, см3;

К – поправочный коэффициент 0,1 н. раствора соляной кислоты;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает значения допускаемого расхождения, равного 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ± 3% при доверительной вероятности Р = 0,95

7.6. Определение массовой доли четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) в расчете на алкилдиметилбензиламмоний хлорид (суммарно), %

7.6.1   Оборудование и реактивы:

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Цилиндр мерный 2-100-2 с притёртой пробкой по ГОСТ 1770-74 или колба

Кн-1-250-29/32 с притёртой пробкой по ГОСТ 25336-82

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77

Натрий сернокислый безводный х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 4166-76

Натрий углекислый   х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 83-79

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75 или реактив более высокой квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93; водный раствор с массовой долей 0,1%.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.2 Приготовление буферного раствора с рН 11

Буферный раствор готовят растворением 3,5 г углекислого натрия  и 50 г натрия сернокислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 мл с доведением водой до метки. Готовый раствор перемешивают. Раствор может храниться в течение 1 месяца.

7.6.3 Приготовление стандартного раствора цетилпиридиний хлорида и раствора додецилсульфата натрия

а) Стандартный 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением  навески  0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного  в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3  с доведением объема водой до метки.

б) 0,004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

7.6.4 Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент приготовленного раствора додецилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида. Для этого к 10 см3  раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3  дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3  концентрированной  серной кислоты и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформенного слоя.

Титрование  проводят при дневном свете. Цвет  двухфазной системы определяют в проходящем свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

К = ,

где, V – объем раствора цетилпиридиний хлорида, израсходованный на титрование, см3

V1 – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см3

7.6.5 Проведение анализа

Навеску средства от 1,3 до 1,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки. В мерный цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 мл (или коническую колбу вместимостью 250 см3)  вносят 5 см3 раствора средства, прибавляют 30 см3 буферного раствора, 0,5 см3 раствора метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в розовый цвет. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия при  интенсивном встряхивании, добавляя каждую последующую порцию титранта после разделения смеси на 2 фазы. Титруют до перехода  окраски нижнего хлороформного слоя из розовой в синюю.

7.6.6  Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) в расчете на алкилдиметилбензиламмоний хлорид, суммарно (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| Х = | 0,00141 × V1 × К × 100 × 100 | ; |
| --- | --- | --- |
|  | m × V |  |

где, 0,00141 –  масса (ЧАС) в расчете на алкилдиметилбензиламмоний  хлорид, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3    (0,004 н.), г;

V1 - объем  раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) =  0,004 моль/дм3 (0,004 н.), израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100  -  коэффициент разведения анализируемой пробы;

V - объем раствора средства, взятый на титрование, равный 5см3;

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,10%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 3,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.7 Определение массовой доли полигексаметиленбигуанида гидрохлорида основано  на методе двухфазного титрования в щелочной среде раствором додецилсульфата натрия в присутствии индикатора бромфенолового синего

7.7.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Цилиндр мерный 2-100-2 с притёртой пробкой по ГОСТ 1770-74 или колба

Кн-1-250-29/32 с притёртой пробкой по ГОСТ 25336-82

Натрий сернокислый безводный х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 4166-76

Натрий углекислый   х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 83-79

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363-80.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75 или реактив более высокой квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор.

Индикатор бромфеноловый синий по ТУ 6-09-1058-76, 0,1% водный раствор

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72

7.7.2  Приготовлениебуферного раствора с рН 11 см. п.7.6.2

7.7.3 Приготовление  стандартного раствора цетилпиридиний хлорида и раствора додецилсульфата натрия см. п.7.6.3

7.7.4  Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия см. п.7.6.4

7.7.5   Проведение анализа

Навеску средства от 1,3 до 1,7 г 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу или мерный цилиндр вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора пробы, прибавляют 25 см3 буферного раствора, 0,2 см3 раствора индикатора бромфенолового синего  и 15 см3 хлороформа. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия при  интенсивном встряхивании, добавляя каждую последующую порцию титранта после разделения смеси на 2 фазы. Титруют до перехода   окраски верхнего  слоя из бесцветной  в фиолетовую.

7.7.6  Обработка результатов

Массовую долю полигексаметиленбигуанида гидрохлорида (Х2) в процентах вычисляют по формуле:

| Х = | 0,000878 × (V2 -V1)× К × 100 × 100 | ; |
| --- | --- | --- |
|  | m × V |  |

где,

0,000878 –  масса полигексаметиленбигуанида гидрохлорида, соответствующая  1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3    (0,004 н.), г;

V1  -  объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), израсходованный на титрование ЧАС (суммарно), см3; (п. 10.6.6)

V2      - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), израсходованный на титрование;

V - объем раствора средства, взятый на титрование, равный 5см3;;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100  - объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 4% при доверительной вероятности  0,95.

7.8. Контроль концентраций рабочих растворов

Контроль концентраций рабочих растворов моюще-дезинфицирующего средства «ЦЕНТРАЛЬ» осуществляют  при помощи полосок индикаторных «Централь-тест», выпускаемых по ТУ 2642-023-81370859-2009. Контроль концентраций рабочих растворов  в пределах 0,05% - 5% проводят в соответствии с инструкцией по применению на вышеуказанные полоски.