ИНСТРУКЦИЯ

По применению полосок индикаторных «ПЕТРО-тест Лизафин-специаль» экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Лизафин-специаль»

1. Назначение

Полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Лизафин»  (далее полоски индикаторные), выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-071-00479095-2010, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов с концентрацией 0,1;  0,3*;  0,5;  0,7; 1,0;  1,5;  2,0 и  5,0  % по препарату.

В комплект поставки входят (штук): индикаторные полоски (20), инструкция по применению (1), элемент сравнения (1) (может быть нанесен на коробку), упаковочный пакет (1), упаковочная коробка(1).

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией № 17/1 по применению  средства «Лизафин-специаль» (ЗАО «Петроспирт», Россия) в лечебно-профилак-тических учреждениях для дезинфекции и предстерилизационной очистки».

2. Применение

2.1 Контроль рабочих растворов с  концентрацией 0,1; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 и 5,0% по препарату.

В мензурку или стакан наливают 100 мл рабочего раствора средства (избегать вспенивания) комнатной температуры. Из коробки достают индикаторную полоску и погружают её на 10-15 секунд в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и, встряхнув, удаляют избыток жидкости. Через 10-15 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

2.2 Контроль рабочего раствора с  концентрацией  0,3  % по препарату.

Анализ проводится после предварительного разведения 33 мл рабочего раствора 67 мл питьевой водой комнатной температуры. Объемы рабочего  раствора и воды отмеряют мерным цилиндром вместимостью 100 см3. Полученную пробу тщательно перемешивают, не допуская образования пены.  Далее контроль проводится в соответствии с п.2.1.  Цвета зон полоски должны соответствовать показанию 0,1% раствора  цветовой шкалы элемента сравнения.

Примечания:

- Необходимо строго соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе (10-15 секунд)  и время между извлечением полоски из раствора и сопоставлением с элементом сравнения (10-15 секунд).

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете)или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественными.

- Определение концентрации раствора проводят не менее двух раз. Результат определения считают достоверным, если он оказался одинаковым в двух определениях. При несовпадении результатов проводят повторное определение.

Внимание:

- не используйте полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Лизафин-специаль»  для контроля концентраций рабочих растворов других дезинфицирующих средств;

-не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

__________________________________________

*определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора

- извлекайте из   пакета только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пакет не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение трех месяцев после первого вскрытия пакета.

3. Меры предосторожности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4.Хранение и транспортирование.

Полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от плюс 50С до плюс 300С,  не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 150С.

Срок годности – 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.