ИНСТРУКЦИЯ

По применению полосок индикаторных «ПЕТРО-тест Хлорапин» экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Хлорапин»

1. Назначение

Полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Хлорапин»  (далее полоски индикаторные), выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-071-00479095-2010, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов с концентрацией 0,027; 0,054;  0,11;  0,18;  0,36;  0,54; 0,89; 1,79; 3,57;   5,80 и 7,14;  % по препарату.

В комплект поставки входят (штук): индикаторные полоски (20), инструкция по применению (1), элемент сравнения (1) (может быть нанесен на коробку), упаковочный пакет (1), упаковочная коробка(1).

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией №7/7 по применению средства  «Хлорапин» (ЗАО «Петроспирт», Россия) в лечебно-профилактических учреждениях для дезинфекции».

2. Применение

Анализ проводится после предварительного разведения рабочих растворов питьевой водой комнатной температуры в соответствии с таблицей 1. Объем рабочего  раствора берут пипеткой или шприцом, а  воду отмеряют мерным цилиндром вместимостью 10 или  100 см3. Полученную пробу тщательно перемешивают.  Из коробки достают индикаторную полоску и погружают её на 10-15 секунд в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и, встряхнув, удаляют избыток жидкости. Через 10-15 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения. Показания цветовой шкалы элементов сравнения, которым должны соответствовать разбавленные растворы, приведены в таблице 1.

Таблица 1Разведение анализируемых порций рабочих растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения

| Концентрация исходного раствора по препарату, % | Разведение, мл | Показания цветовой шкалы элемента сравнения |
| --- | --- | --- |
|  | исходный раствор | питьевая вода |  |
| 0,027 | 1 | 9 | 0,027 |
| 0,054 | 1 | 9 | 0,054 |
| 0,11 | 1 | 9 | 0,11 |
| 0,18 | 2 | 8 | 0,36 |
| 0,36 | 1 | 9 | 0,36 |
| 0,54 | 1 | 99 | 0,054 |
| 0,89 | 4 | 96 | 0,36 |
| 1,79 | 2 | 98 | 0,36 |
| 3,57 | 1 | 100 | 0,36 |
| 5,80 | 0,6 | 100 | 0,36 |
| 7,14 | 0,5 | 100 | 0,36 |

Примечания:

- Необходимо строго соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе (10-15 секунд)  и время между извлечением полоски из раствора и сопоставлением с элементом сравнения (10-15 секунд).

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете)или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественными.

- Определение концентрации раствора проводят не менее двух раз. Результат определения считают достоверным, если он оказался одинаковым в двух определениях. При несовпадении результатов проводят повторное определение.

Внимание:

- не используйте полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Хлорапин»  для контроля концентраций рабочих растворов других дезинфицирующих средств;

-не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

- извлекайте из   пакета только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пакет не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение трех месяцев после первого вскрытия пакета.

3. Меры предосторожности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4.Хранение и транспортирование.

Полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от плюс 50С до плюс 300С,  не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 150С.

Срок годности – 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.