ИНСТРУКЦИЯ № 10 /07

по применению средства дезинфицирующего

«СЛЭЙБАК» ООО «Уралстинол Био», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Москва  2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 10 /07

по применению средства дезинфицирующего

«СЛЭЙБАК» ООО «Уралстинол Био», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М.,

Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Новикова Э.А.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость от желтоватого до желтого цвета со слабым характерным запахом, содержащую алкилдиметилбензиламмоний хлорид  – 15,0% и молочную кислоту  – 20,0% в качестве действующих веществ, а также вспомогательные компоненты (неионогенное ПАВ и софэксил-антиформ 9056 -20Х) и воду питьевую – до 100,0%.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства 2,6 ±1,0, плотность средства при 200С, г/см3 1,050 ± 0,020.

Средство выпускается в полимерной таре (флаконы, банки, канистры, бочки) емкостью до 200 дм3 с навинчивающейся или захлопывающейся крышкой, снабженной вкладышем-уплотнителем или прокладкой.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности относится по ГОСТ 12.1.007-76 к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) – к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасны согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное-на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при однократных воздействиях на кожу не вызывают местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия; при  использовании способом орошения вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1,0 мг/ м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено для:

( дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончательной – перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (дерматофитии, кандидозы) инфекциях;

( предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло);

( дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических инструментов из металлов в ультразвуковых установках  «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» механизированным способом;

( предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним;

( окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, кувезов и приспособлений к ним, посуды, в том числе лабораторной, белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов группы Б и В из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и др.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная однократного использования, изделия медицинского назначения однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игрушек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, клинических, микробиологических и др. лабораториях, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах;

- обработки поверхностей, пораженных плесенью;

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;

- проведения генеральных уборок.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: препарату | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | средство | вода | Средство | вода |
| 0,10 | 1,0 | 999,0 | 10 | 9990 |
| 0,15 | 1,5 | 998,5 | 15 | 9985 |
| 0,20 | 2,0 | 998,0 | 20 | 9980 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,30 | 3,0 | 997,0 | 30 | 9970 |
| 0,50 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,00 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,50 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,50 | 25,0 | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,00 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 3,50 | 35,0 | 965,0 | 350 | 9650 |
| 4,00 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 4,50 | 45,0 | 955,0 | 455 | 9545 |
| 5,00 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной (окончательной) очисткой, и предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

# Предстерилизационную (окончательную) очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с применением 0,5% раствора средства.

Окончательную очистку перед ДВУ эндоскопов проводят аналогично предстерилизационной очистке, в зависимости от конкретной ситуации − не совмещенной или совмещенной с дезинфекцией.

# Дезинфекцию и очистку (предварительную, окончательную или предстерилизационную) эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

3.2 Средство сохраняет свои дезинфицирующие и моющие свойства и пригодно для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, а также для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения после его замерзания и последующего оттаивания.

3.3 Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, в том числе совмещенной с их дезинфекцией, можно использовать многократно в течение срока годности, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения срока годности.

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

3.4 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2.

3.5 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной (окончательной) очисткой, изделий медицинского назначения проводят по режимам, указанным в таблицах 3-5.

3.6 Предстерилизационную (окончательную) очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют по режимам, приведенным в таблицах 6-8.

##### 3.7 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических инструментов из металлов механизированным способом осуществляют по режимам, приведенным в таблице 9.

Таблица 2 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «СЛЭЙБАК»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режимы обработки | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из металлов, резин, пластмасс, стекла, слюноотсосы, плевательницы. | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 2,0 | 60 | Погружение |
|  |  | 3,0 | 30 |  |
|  |  | 4,5 | 15 |  |
|  | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 | 90 |  |
|  |  | 2,5 | 60 |  |
|  |  | 3,0 | 30 |  |
|  |  | 4,5 | 15 |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из металлов | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 | 30 | Погружение. В ультразвуковых установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК» |
|  |  | 3,0 | 15 |  |
| Стоматологические отсасывающие системы | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 | 90 | Прокачать раствор и оставить в системе |
|  |  | 2,5 | 60 |  |
|  |  | 3,0 | 30 |  |
|  |  | 4,5 | 15 |  |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 3,0 | 10 | Погружение |

##### Таблица 3 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  очисткой, изделий медицинского назначения, включая   хирургические и стоматологические инструменты, (кроме  эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства    «СЛЭЙБАК»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 2,0 | Не менее 18 | 60* |
|  |  |  | 90** |
|  | 2,5 |  | 60** |
|  | 3,0 |  | 30** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: ( имеющих замковые части (кроме щипцов стоматологических), каналы или полости; | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 1,0 |
| ( не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой), каналов или полостей |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их

дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и

грибковых (кандидозы) инфекциях;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их

дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и

грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 4 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

(окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов

раствором средства «СЛЭЙБАК»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; ( каналы промывают при помощи шприца | 3,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 |
|  |  |  | 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных

(включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 5 ( Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам

раствором средства «СЛЭЙБАК»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов** при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 3,0 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 3,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их  дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

** при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не

менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в

труднодоступные участки инструментов.

##### Таблица 6 – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с

##### дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме  эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства СЛЭЙБАК»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий: ( не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой, дисков и боров алмазных); ( имеющих замковые части, каналы или полости, а также зеркал с амальгамой, дисков и боров алмазных | 0,4 | Не менее 18 | 10,0 |
|  | 0,5 |  | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: ( не имеющих замковых частей, каналов или полостей; ( имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

##### Таблица 7 – Режимы предстерилизационной (окончательной) очистки,   не совмещенной дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов  раствором средства «СЛЭЙБАК»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 0,5 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки; ( каналы промывают с помощью шприца | 0,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 8 – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с

##### дезинфекцией, инструментов к эндоскопам раствором    средства «СЛЭЙБАК»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с помощью шприца | 0,5 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: ( наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; ( внутренних открытых каналов – при помощи шприца | 0,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в

труднодоступные участки инструментов.

# Таблица 9 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

# очисткой, хирургических и стоматологических инструментов из металлов раствором средства «СЛЭЙБАК» механизированным способом в ультразвуковых установках

# «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке инструментов, имеющих и не имеющих замковые части и полости | 2,0 | Не менее 18 | 30,0 |
|  | 3,0 |  | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * во время ультразвуковой обработки инструментов  обеспечивается их

дезинфекция при вирусных,  бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы,  дерматофитии) инфекциях.

3.1 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ

3.1.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов, кувезов и приспособлений к ним; предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки), посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), белья (в том числе одноразового применения перед утилизацией), медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др.), резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек (кроме мягких), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

3.1.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхностей приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». Обработка инкубаторов (кувезов):

При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом протирания (при норме расхода 100 мл/м2), в том числе при обработке наружных поверхностей кувезов, используют рабочие растворы средства 0,20%, 0,30% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 30 и 15 мин.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 мин обрабатывают растворами средства: 4,0% концентрации при экспозиции 300 мин, 5,0% концентрации – 240 мин или трехкратно с интервалом 15 мин –4,0% и 5,0% концентраций при общем времени дезинфекционной выдержки 180 и 120 мин соответственно.

3.1.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.1.4 Дезинфекция кувеза:

Обработку внутренних поверхностей и приспособлений кувеза (матрасик в чехле, поддон матрасика, крышка воздушной завесы, подъемные устройства, площадка ложа, колпак неонатальный, датчик температуры воздуха и кожи, наливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический  волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.) следует проводить в отдельном хорошо проветриваемом, оснащенном  ультрафиолетовыми облучателями помещении в отсутствии детей.

Поверхности кувеза и его приспособлений (в виде матрасика в чехле, поддон матрасика, крышки воздушной завесы, подъемных устройств, площадки ложа, колпака неонатального, датчика температуры воздуха и кожи и др.) при всех указанных в разделе 1 п. 1.2 инфекциях тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства 3,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 30 мин, при норме расхода 100  мл/м2 обрабатываемой поверхности. Удалять остаточные количества средства с поверхностей следует путем трехкратного протирания стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной  в стерильной воде, вытирая насухо после каждого промывания стерильными салфетками.

Приспособления кувеза (в виде наливной воронки, резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода и др.) полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства 3,0% концентрации на 30 мин. Отмыв приспособлений к кувезам следует проводить путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое с тщательным промыванием всех каналов, затем высушить стерильными салфетками.

После окончания обработки кувезы следует проветривать в течение 15 мин.

3.1.5 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.1.6 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее промывают водой и высушивают.

3.1.7 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.1.8 Посуду столовую и чайную (в том числе однократного использования), освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют.

3.1.9 Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. погружают в пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости с закрывающимися крышками с дезинфицирующими растворами средства 3,0%, 3,5% и 4,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки соответственно 90, 60 и 30 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения – в растворы средства 2,0% и 3,0%, 4,5%  концентрации при времени дезинфекционной выдержки 90, 30 и 15 мин.

По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

3.1.10 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.1.11 Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают, а белье одноразового применения утилизируют.

3.1.12 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.1.13 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки поверхностей при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 10.

3.1.14 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 16.

3.1.15 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 10 –15.

Таблица 10– Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «СЛЭЙБАК» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,10 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 0,15 | 60 |  |
|  | 0,20 | 30 |  |
|  | 0,30 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,20 | 90 | Протирание или орошение |
|  | 0,30 | 60 |  |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,10 | 30 | Погружение |
|  | 0,20 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 1,00 | 120 | Погружение |
|  | 1,50 | 90 |  |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 0,50 | 90 | Погружение |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,50 | 15 |  |
| Белье незагрязненное | 0,20 | 60 | Замачивание |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,00 | 120 | Замачивание |
|  | 1,50 | 90 |  |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,00 | 120 | Замачивание |
|  | 1,50 | 90 |  |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 30 |  |
| Игрушки | 0,15 | 90 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 0,30 | 60 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,00 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др1. | 0,20 | 60 | Протирание |
|  | 0,50 | 30 |  |
|  | 0,10 | 90 | Погружение |
|  | 0,20 | 30 |  |

Примечание Знак (1) обозначает, что при загрязнении кровью, сывороткой крови и др. дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных

инфекциях.

Таблица 11 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  средства «СЛЭЙБАК» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,5 | 90 | Протирание или орошение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 3,5 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
|  | 1,5 | 90 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 3,5 | 15 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 90 | Погружение |
|  | 1,0 | 15 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 3,5 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 3,5 | 15 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 90 | Замачивание |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Игрушки | 1,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,5 | 120 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 3,5 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными | 1,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,5 | 120 | Погружение или протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 3,5 | 15 |  |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 120 | Замачивание |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 1,5 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 4,0 | 15 |  |

Таблица 12 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  средства «СЛЭЙБАК» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,50 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,50 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,50 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,50 | 15 |  |
|  | 1,00 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 | 30 | Погружение |
|  | 0,50 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 1,00 | 90 | Погружение |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 2,50 | 15 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,00 | 60 | Погружение |
|  | 1,50 | 45 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 2,50 | 15 |  |
| Белье незагрязненное | 0,50 | 90 | Замачивание |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,50 | 15 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,00 | 90 | Замачивание |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 2,50 | 15 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,00 | 90 | Замачивание |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 2,50 | 15 |  |
| Игрушки | 1,00 | 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,00 | 90 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 2,50 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 1,00 | 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,00 | 120 | Протирание или погружение |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,00 | 90 | Погружение |
|  | 1,50 | 60 |  |
|  | 2,00 | 30 |  |

Таблица 13 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «СЛЭЙБАК» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,5 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,0 | 60 | Погружение |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 1,5 | 90 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
| Резиновые коврики | 1,5 | 120 | Погружение или протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 1,5 | 45 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 3,0 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными | 1,5 | 90 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 1,5 | 120 | Протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |

Таблица 14 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «СЛЭЙБАК» при вирусных: (полиомиелит,  энтеровирусные инфекции Коксаки, ЕСНО; энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп, «птичий грипп H5NI» и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.) инфекциях»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 3,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 3,0 | 90 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,0 | 60 | Погружение |

Таблица 15 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства дезинфицирующего «СЛЭЙБАК» при проведении  генеральных уборок в лечебно- профилактических и детских  учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 2,00 3,00 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические Учреждения | По режиму соответствующей инфекции |  |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,50 2,00 2,50 3,50 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,50 2,00 2,50 3,00 | 120 90 60 30 | Протирание или орошение |

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы со средством  следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2 Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3 Дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4 При обработке поверхностей способом орошения персоналу следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М или с патроном марки В; глаз - герметичные очки. После проведения дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветривание помещения. Обработку следует проводить только в отсутствии пациентов.

#### 5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

5.2 При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3 При попадании средства в желудок следует выпить  несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего следует удалить из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом

виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая попадания прямого солнечного света, при температуре не ниже 00С и не выше 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3 В аварийных  ситуациях при случайной утечке или разливе средства его уборку  следует проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся  средство следует адсорбировать удерживающим жидкость  веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества согласно спецификации средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 16.

Таблица 16– Показатели качества дезинфицирующего средства «СЛЭЙБАК»

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид и запах | Прозрачная жидкость от от желтоватой до желтого цвета со слабым характерным запахом |
| 2 Плотность при 20ОС, г/см3 | 1,050±0,020 |
| 3 Водородный показатель 1% водного раствора (20 оС), един.рН | 2,6±1,0 |
| 4 Массовая доля алкилдиметил бензиламмоний хлорида, % | 15,0±1,0 |
| 5 Массовая доля молочной кислоты, % | 20,0±2,0 |

7.2 Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют просмотром 25 – 30 см3 пробы в стакане из бесцветного стекла на фоне фильтровальной бумаги. Запах определяют органолептически.

7.3  Определение плотности

Плотность средства определяют с помощью ареометра или пикнометра.

7.4 Определение водородного показателя (рН)

Водородный показатель раствора средства  в дистиллированной воде с массовой долей 1 % определяют с помощью иономера любого типа в соответствии с инструкцией к прибору.

7.5  Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида определяют методом двухфазного титрования.

Четвертичное аммониевое соединение титруют с помощью раствора анионного раствора (натрий додецилсульфата) в присутствии индикатора бромфенолового синего при добавлении сульфатно-карбонатного буферного раствора с рН 11. Титрование проводят в двухфазной системе (вода – хлороформ).

7.5.1 Приборы и реактивы:

Весы лабораторные общего назначения высокого (2) класса точности по ГОСТ 24104-

2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка по ГОСТ 29251-91 вместимостью 25 см3.

Колбы мерные по ГОСТ 1770-74 вместимостью 500 см3.

Пипетки  по ГОСТ 29227-91 вместимостью 0,5 см3.

Цилиндры по ГОСТ 1770-74 вместимостью 25, 50, 100 см3.

Колбы остродонные (сердцевидные) по ГОСТ 25336-82  вместимостью 250 см3

со шлифованной пробкой.

Натрий додецилсульфат  (Ультра, более 99%, CAS 151-21-3), импорт.

Натрий углекислый по ГОСТ 83-79 х.ч.

Натрий сернокислый по ГОСТ 4166-76 х.ч.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77 х.ч.

Бромфеноловый синий по ТУ 6-09-5427-90.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2 Подготовка к анализу

- Приготовление 0,004 М раствора натрий додецилсульфата: 0,5768 г натрий додецилсульфата (99 %) взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака, растворя-

ют в дистиллированной воде, количественно с помощью воды переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3  и доводят объем до калибровочной метки. Молярная концентрация приготовленного стандартного раствора натрий додецилсульфата -  точно с ( С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3.

- Приготовление 0,1 % раствора индикатора: 0,1 г бромфенолового синего растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

- Приготовление буферного раствора: в мерной колбе вместимостью 500 см3  растворяют в дистиллированной воде  50 г натрия сернокислого и  3,5 г  натрия углекислого.

7.5.3 Проведение анализа:

Около 0,20 г средства взвешивают и записывают результат взвешивания с точностью до четвертого десятичного знака, количественно переносят в колбу для титрования с помощью 30 см3 дистиллированной воды. Затем приливают 15 см3 хлороформа, 1 г хлористого натрия, после  его растворения добавляют 2-3 капли раствора индикатора, 10 см3 буферного раствора и титруют раствором натрий додецилсульфата молярной концентрации точно с ( С12Н25SO4Na) =0,004 моль/дм3. После прибавления каждой порции титрующего раствора колбу закрывают пробкой и сильно встряхивают. Следующую порцию титрующего раствора добавляют только после расслоения фаз. Титрование проводят до обесцвечивания нижнего (хлороформного) слоя.

7.5.4 Обработка результатов.

Массовую долю (Х, %) алкилдиметилбензиламмоний хлорида в средстве вычисляют по формуле:

Х = 0,001398 х   V х   100 / m

где  0,001398 – средняя масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида,

соответствующая 1 см3 раствора натрий додецилсуль

фата молярной концентрации точно с ( С12Н25S O4Na) =

0,004 моль/дм3, г;

V – объем раствора додецилсульфата натрия концентрации

точно с ( С12Н25S O4Na) = 0,004 моль/дм3, пошедший на

титрование, см3,

m – масса средства, взятая на анализ, г

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.6 Определение массовой доли молочной кислоты

Массовую долю молочной кислоты определяют алкалиметрическим титрованием в присутствии фенолфталеина.

7.6 1 Приборы, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения высокого (2) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка по ГОСТ 29227-91 вместимостью 25 см3.

Колбы для титрования по ГОСТ 25336-82.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50 см3.

Натрий гидроокись по ГОСТ 4328-77; раствор концентрации с (NaОН)=0,1 моль/дм3 (0,1н), готовят по ГОСТ 25794.1-83

Фенолфталеин по ТУ 6-09-5360-87; раствор с массовой долей 1% в этиловом спирте, готовят по ГОСТ 4919.1-77.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87, высшего сорта.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.2 Проведение анализа

Около 0,6 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, количественно переносят с помощью 30 см3 дистиллированной воды, в колбу для титрования вместимостью 100 см3, добавляют 4-5 капель раствора фенолфталеина титруют  раствором гидроокиси натрия до неисчезающей розовой окраски.

7.6.3 Обработка результатов.

Массовую долю молочной кислоты  (Х, %) в средстве вычисляют по формуле:

Х =  0,009  х V  х 100 / m

где 0,009 – масса молочной кислоты, соответствующая 1 см 3 раствора

натрия гидроокиси молярной концентрации точно с

(NaОН)=0,1 моль/дм3 (0,1н), г;

V – объем раствора натрия гидроокиси молярной концентрации

точно с (NaОН)=0,1 моль/дм3, израсходованный на титрова-

ние, см3;

m – масса средства, взятая на анализ, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.