Инструкция №4 по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик) «Лижен – Био» ООО «Биодез» (Россия)

Разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Авторы: Л.Г. Пантелеева, Л.И. Анисимова , Г.Н. Мельникова , Р.П. Родионова, А.Н. Сукиасян .

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «Лижен-Био» представляет собой готовый к применению кожный антисептик в форме прозрачной жидкости зеленого цвета с запахом отдушки и изопропилового спирта. В качестве действующих веществ содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной - 0,1%, изопропиловый спирт - 63%, хлоргексидина биглюконат -0,5%; кроме того , в состав средства входят глицерин и функциональные добавки.

Срок годности средства - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

- Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов гепатита В и ВИЧ.

- Средство «Лижен-Био» по параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 классу мало опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Обладает раздражающим действием на глаза.

ПДК изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м3, 3 класс опасности.

1.4.	Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях; для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.); работников парфюмерно - косметических предприятий, общественного питания, объектов коммунальных служб; для гигиенической обработки рук населением в быту (кроме детей); для обработки кожи ступней ног населением в быту в целях профилактики грибковых заболеваний.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1.	ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на кисти рук нанести 3 мл средства и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.

Для профилактики туберкулеза средство наносят дважды; общее время обработки не менее 1 мин. Для профилактики вирусных инфекций необходимо увеличить кратность обработки рук при общем времени воздействия средства не менее 5 мин.

2.2.	ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение двух минут, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят средство дважды по 5 мл и втирают его в кожу кистей рук и предплечий . Общее время обработки составляет 5 мин.

2.3. ОБРАБОТКА КОЖИ НОГ: салфеткой, смоченной средством, тщательно протереть кожу ступней ног после посещения бассейна, сауны, душевой и др.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.Использовать только для наружного применения.

3.2.Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3.Избегать попадания средства в глаза!

3.4.Средство горючее ! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить! Хранить вдали от открытого огня при температуре от минус 30°С до плюс 30°С.

3.5.По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.6.Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.При случайном попадании средства в глаза их следует немедленно обильно промыть водой. При появлении гиперемии закапать 20% или 30 % раствор сульфацила натрия.

4.2.При случайном отравлении через рот обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбентов (например, 10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться за врачебной помощью.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Средство выпускают в пластиковых флаконах или канистрах вместимостью от 0,01 дм3 до 5 дм3.

5.2.Транспортировка средства производят наземным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки воспламеняющихся жидкостей, содержащих изопропиловый спирт, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

При случайной утечке средства засыпать его песком или землей (не использовать горючие материала, например, опилки, стружку), собрать в емкость для последующей утилизации. Утилизация - сжигание.

При уборке больших количеств средства использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А» или промышленный противогаз. Разлившийся продукт засыпать песком или землей, собрать в емкость для последующей утилизации. Не использовать горючие материалы (например, опилки, стружку).

5.3 Средство хранить в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от минус 30°С до плюс 30°С, вдали от нагревательных приборов (не менее 1м), открытого огня и прямых солнечных лучей.