ИНСТРУКЦИЯ

По применению полосок индикаторных «ПЕТРО-тест Тетрамин» экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Тетрамин»

1. Назначение

Полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Тетрамин»  (далее полоски индикаторные) , выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-071-00479095-2010, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов с концентрацией 0,05; 0,1;  0,2*;  0,25*;  0,3;  0,4*;  0,5;  0,8*;  1,0;  1,2*;  1,5*;  2,0;  2,5*;  3,0*;  4,0*;  5,0;  8,0*;  10,0* и  12,0*% по препарату.

В комплект поставки входят (штук): индикаторные полоски (20), инструкция по применению (1), элемент сравнения (1) (может быть нанесен на коробку), упаковочный пакет (1), упаковочная коробка(1).

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией №26/10 по применению дезинфицирующего средства  «Тетрамин» (ЗАО «Петроспирт», Россия)».

2. Применение

2.1 Контроль рабочих растворов с  концентрацией 0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0% по препарату.

В мензурку или стакан наливают 100 мл рабочего раствора средства (избегать вспенивания) комнатной температуры. Из коробки достают индикаторную полоску и погружают её на 10-15 секунд в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и, встряхнув, удаляют избыток жидкости. Через 10-15 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

2.2 Контроль рабочих растворов с  концентрацией  0,2;  0,25;  0,4;  0,8;  1,2;  1,5;  2,5;  3,0;  4,0;  8,0;  10,0 и  12,0% по препарату.

Анализ проводится после предварительного разведения рабочих растворов питьевой водой комнатной температуры в соответствии с таблицей 1. Объемы рабочего  раствора и воды отмеряют мерным цилиндром вместимостью 100 см3. Полученную пробу тщательно перемешивают, не допуская образования пены.  Далее контроль проводится в соответствии с п.2.1.  Показания цветовой шкалы элементов сравнения, которым должны соответствовать разбавленные растворы, приведены в таблице 1.

Таблица 1Разведение анализируемых порций рабочих растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения

| Концентрация исходного раствора по препарату, % | Разведение, мл | Показания цветовой шкалы элемента сравнения |
| --- | --- | --- |
|  | исходный раствор | питьевая вода |  |
| 0,2 | 50 | 50 | 0,1 |
| 0,25 | 40 | 60 | 0,1 |
| 0,4 | 75 | 25 | 0,3 |
| 0,8 | 63 | 37 | 0,5 |
| 1,2 | 83 | 17 | 1,0 |
| 1,5 | 67 | 33 | 1,0 |
| 2,5 | 80 | 20 | 2,0 |
| 3,0 | 67 | 33 | 2,0 |
| 4,0 | 50 | 50 | 2,0 |
| 8,0 | 63 | 37 | 5,0 |
| 10,0 | 50 | 50 | 5,0 |
| 12,0 | 42 | 58 | 5,0 |

__________________________________________

*определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора

Примечания:

- Необходимо строго соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе (10-15 секунд)  и время между извлечением полоски из раствора и сопоставлением с элементом сравнения (10-15 секунд).

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете)или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественными.

- Определение концентрации раствора проводят не менее двух раз. Результат определения считают достоверным, если он оказался одинаковым в двух определениях. При несовпадении результатов проводят повторное определение.

Внимание:

- не используйте полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Тетрамин»  для контроля концентраций рабочих растворов других дезинфицирующих средств;

-не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

- извлекайте из   пакета только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пакет не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение трех месяцев после первого вскрытия пакета.

3. Меры предосторожности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4.Хранение и транспортирование.

Полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от плюс 50С до плюс 300С,  не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 150С.

Срок годности – 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.