ИНСТРУКЦИЯ № 11 /07/09

по применению средства дезинфицирующего

«СЛЭЙБАК» ООО «Уралстинол Био», Россия,

для целей профилактической дезинфекции

Москва

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 11 /07/09

по применению средства дезинфицирующего

«СЛЭЙБАК» ООО «Уралстинол Био», Россия,

для целей профилактической дезинфекции

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П.,

Новикова Э.А.

Инструкция вводится взамен «Инструкции № 11/07 по применению средства дезинфицирующего «СЛЭЙБАК» ООО «Уралстинол Био», Россия для целей профилактической дезинфекции».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость от желтоватого до желтого цвета со слабым характерным запахом, содержащую алкилдиметилбензиламмоний хлорид  – 15,0% и молочную кислоту – 20,0% в качестве действующих веществ, а также вспомогательные компоненты.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя. рабочих растворов – 14 суток. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства 2,6 ±1,0, плотность средства при 200С, г/см3 1,050 ± 0,020.

Средство выпускается в полимерной таре (флаконы, банки, канистры, бочки) емкостью до 200 дм3 с навинчивающейся или захлопывающейся крышкой, снабженной вкладышем-уплотнителем или прокладкой.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, герпеса, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности относится по ГОСТ 12.1.007-76 к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) – к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасны согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное-на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при однократных воздействиях на кожу не вызывают местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия; при  использовании способом орошения вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1,0 мг/ м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, поверхностей и оборудования биотуалетов, белья, столовой посуды, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, предметов ухода и средств личной гигиены, инструментов (косметических и парикмахерских), игрушек, обуви из резин, пластмасс и др. полимерных материалов, отходов (изделия однократного применения – накидки, шапочки, инструменты и др.), при проведении профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы), на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), в торгово-развлекательных центрах, предприятия общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые), продовольственные и промышленные рынки, объекты курортологии, учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, санпропускники, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи и др.), учреждениях военных (в том числе казармах), пенитенциарных, учреждениях социального обеспечения (дома для инвалидов, престарелых и др.) проведения генеральных уборок; обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами рода Аспергиллюс.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: препарату | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | средство | вода | Средство | вода |
| 0,10 | 1,0 | 999,0 | 10 | 9990 |
| 0,15 | 1,5 | 998,5 | 15 | 9985 |
| 0,20 | 2,0 | 998,0 | 20 | 9980 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,30 | 3,0 | 997,0 | 30 | 9970 |
| 0,50 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,00 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,50 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,50 | 25,0 | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,00 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 3,50 | 35,0 | 965,0 | 350 | 9650 |
| 4,00 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 4,50 | 45,0 | 955,0 | 455 | 9545 |
| 5,00 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), поверхностей и оборудования биотуалетов, жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов и приборов, белья, столовой посуды, предметов ухода из стекла, металлов, резин, пластмасс (грелки, клеенки, наконечники для клизм, градусники и др.), предметов для мытья посуды (щетки, ерши и др.), средств личной гигиены (расчески, щетки для ног, рук, клеенчатый чехол для педикюрной подушки и др.), резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), отходов (изделия однократного применения – ватные шарики, тампоны, шапочки, простыни, накидки, инструменты и др.), игрушек (кроме мягких), инструментов из металлов, резин, пластмасс, стекла (маникюрные, педикюрные, косметические инструменты, в том числе детали косметического комбайна), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, санитарно-технического оборудования (ванны, в том числе и ножные, тазы, раковины, унитазы и др.).

Обеззараживание объектов проводят способами протирания, погружения и замачивания.

3.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 мин обрабатывают растворами средства: 4,0% концентрации при экспозиции 300 мин, 5,0% концентрации – 240 мин или трехкратно с интервалом 15 мин –4,0% и 5,0% концентраций при общем времени дезинфекционной выдержки 180 и 120 мин соответственно.

3.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.4 Предметы ухода, средства личной гигиены полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.5 Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.6 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости и плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.7 Дезинфекцию инструментов осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Разъемные инструменты погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора

в труднодоступные участки изделий. Инструменты, имеющие каналы, следует тщательно промыть раствором средства с помощью шприца или иного приспособления. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над инструментами должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки инструменты извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства под проточной водой в течение 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или иного приспособления), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми инструментами.

Растворы средства для дезинфекции могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

3.8 Отходы (изделия однократного применения – инструменты, накидки, шапочки, белье, ватные тампоны, салфетки и др.) полностью погружают в отдельную емкость с растворами средства. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

3.9 Столовую и чайную посуду, приборы полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки.

3.10 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.11 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее промывают водой и высушивают.

3.12 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в рабочем растворе средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3. 13 При проведении генеральных уборок и профилактической дезинфекции и на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, предприятиях общественного питания, промышленных рынках и др.), на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, в детских учреждениях, учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных средство используют по режимам, представленным в таблице 2.

3. 14 При проведении профилактической дезинфекции систем мусороудаления, мусороуборочного оборудования, инвентаря, мусоросборников и мусоровозов используют режимы обработки санитарно-технического оборудования, представленные в таблице 2.

3.15 При проведении профилактической дезинфекции в  парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах и др., средство используют по режимам, представленным в таблице 3.

Режимы дезинфекции объектов средством представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Режимы профилактической дезинфекции различных

объектов растворами средства «СЛЭЙБАК»

(гостиницы, кинотеатры, общежития, офисы, промышленные рынки, общественные туалеты, детские учреждения, учреждения социального обеспечения, пенитенциарные учреждения,

автотранспорт для перевозки пищевых продуктов и др.)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов | 0,10 | 120 | Протирание |
|  | 0,15 | 60 |  |
|  | 0,20 | 30 |  |
|  | 0,30 | 15 |  |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 0,20 | 60 | Протирание |
|  | 0,30 | 30 |  |
|  | 0,50 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,20 | 90 | Протирание |
|  | 0,30 | 60 |  |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,10 | 30 | Погружение |
|  | 0,20 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 1,00 | 120 | Погружение |
|  | 1,50 | 90 |  |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 0,50 | 90 | Погружение |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,50 | 15 |  |
| Белье незагрязненное | 0,20 | 60 | Замачивание |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,00 | 120 | Замачивание |
|  | 1,50 | 90 |  |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,00 | 120 | Замачивание |
|  | 1,50 | 90 |  |
|  | 2,00 | 60 |  |
|  | 2,50 | 30 |  |

| Игрушки | 0,15 | 90 | Протирание или погружение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,30 | 60 |  |
| Предметы ухода, средства личной гигиены | 0,20 | 60 | Протирание |
|  | 0,50 | 30 |  |
|  | 0,10 | 90 | Погружение |
|  | 0,20 | 30 |  |

Таблица 3– Режимы профилактической дезинфекции различных

объектов растворами средства «СЛЭЙБАК»

(парикмахерские, бани, бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы, массажные и косметические салоны, сауны, салоны красоты, санпропускники, и др.)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов | 1,5 | 120 | Протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 2,5 | 60 | Протирание |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 2,5 3,0 | 60 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |

| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 1,5 | 90 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
| Резиновые коврики | 1,5 | 120 | Погружение или протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 1,5 | 45 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 3,0 | 15 |  |
| Предметы ухода, средства личной гигиены | 1,5 | 90 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
|  | 1,5 | 120 | Протирание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 4,5 | 15 |  |
| Отходы (изделия однократного использования – инструменты, накидки, шапочки, белье, ватные тампоны, салфетки и др.) | 2,5 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы со средством  следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2 Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3 Дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей.

#### 5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

5.2 При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3 При попадании средства в желудок следует выпить  несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего следует удалить из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом

виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая попадания прямого солнечного света, при температуре не ниже 00С и не выше 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3 В аварийных ситуациях при случайной утечке или разливе средства его уборку  следует проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся  средство следует адсорбировать удерживающим жидкость  веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 4 в соответствии с техническими условиями (ТУ 9392-006-51821299-2007).

Таблица 4– Показатели качества дезинфицирующего средства «СЛЭЙБАК»

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид и запах | Прозрачная жидкость от от желтоватой до желтого цвета со слабым характерным запахом |
| 2 Плотность при 20ОС, г/см3 | 1,050±0,020 |
| 3 Водородный показатель 1% водного раствора (20 оС), един.рН | 2,6±1,0 |
| 4 Массовая доля алкилдиметил бензиламмоний хлорида, % | 15,0±1,0 |
| 5 Массовая доля молочной кислоты, % | 20,0±2,0 |

7.2 Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют просмотром 25 – 30 см3 пробы в стакане из бесцветного стекла на фоне фильтровальной бумаги. Запах определяют органолептически.

7.3  Определение плотности

Плотность средства определяют с помощью ареометра или пикнометра.

7.4 Определение водородного показателя (рН)

Водородный показатель раствора средства  в дистиллированной воде с массовой долей 1 % определяют с помощью иономера любого типа в соответствии с инструкцией к прибору.

7.5  Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида определяют методом двухфазного титрования.

Четвертичное аммониевое соединение титруют с помощью раствора анионного раствора (натрий додецилсульфата) в присутствии индикатора бромфенолового синего при добавлении сульфатно-карбонатного буферного раствора с рН 11. Титрование проводят в двухфазной системе (вода – хлороформ).

7.5.1 Приборы и реактивы:

Весы лабораторные общего назначения высокого (2) класса точности по ГОСТ 24104-

2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка по ГОСТ 29251-91 вместимостью 25 см3.

Колбы мерные по ГОСТ 1770-74 вместимостью 500 см3.

Пипетки  по ГОСТ 29227-91 вместимостью 0,5 см3.

Цилиндры по ГОСТ 1770-74 вместимостью 25, 50, 100 см3.

Колбы остродонные (сердцевидные) по ГОСТ 25336-82  вместимостью 250 см3

со шлифованной пробкой.

Натрий додецилсульфат  (Ультра, более 99%, CAS 151-21-3), импорт.

Натрий углекислый по ГОСТ 83-79 х.ч.

Натрий сернокислый по ГОСТ 4166-76 х.ч.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77 х.ч.

Бромфеноловый синий по ТУ 6-09-5427-90.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2 Подготовка к анализу

- Приготовление 0,004 М раствора натрий додецилсульфата: 0,5768 г натрий додецилсульфата (99 %) взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака, растворя-

ют в дистиллированной воде, количественно с помощью воды переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3  и доводят объем до калибровочной метки. Молярная концентрация приготовленного стандартного раствора натрий додецилсульфата -  точно с ( С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3.

- Приготовление 0,1 % раствора индикатора: 0,1 г бромфенолового синего растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

- Приготовление буферного раствора: в мерной колбе вместимостью 500 см3  растворяют в дистиллированной воде  50 г натрия сернокислого и  3,5 г  натрия углекислого.

7.5.3 Проведение анализа:

Около 0,20 г средства взвешивают и записывают результат взвешивания с точностью до четвертого десятичного знака, количественно переносят в колбу для титрования с помощью 30 см3 дистиллированной воды. Затем приливают 15 см3 хлороформа, 1 г хлористого натрия, после  его растворения добавляют 2-3 капли раствора индикатора, 10 см3 буферного раствора и титруют раствором натрий додецилсульфата молярной концентрации точно с ( С12Н25SO4Na) =0,004 моль/дм3. После прибавления каждой порции титрующего раствора колбу закрывают пробкой и сильно встряхивают. Следующую порцию титрующего раствора добавляют только после расслоения фаз. Титрование проводят до обесцвечивания нижнего (хлороформного) слоя.

7.5.4 Обработка результатов.

Массовую долю (Х, %) алкилдиметилбензиламмоний хлорида в средстве вычисляют по формуле:

Х = 0,001398 х   V х   100 / m

где  0,001398 – средняя масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида,

соответствующая 1 см3 раствора натрий додецилсуль

фата молярной концентрации точно с ( С12Н25S O4Na) =

0,004 моль/дм3, г;

V – объем раствора додецилсульфата натрия концентрации

точно с ( С12Н25S O4Na) = 0,004 моль/дм3, пошедший на

титрование, см3,

m – масса средства, взятая на анализ, г

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.6 Определение массовой доли молочной кислоты

Массовую долю молочной кислоты определяют алкалиметрическим титрованием в присутствии фенолфталеина.

7.6 1 Приборы, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения высокого (2) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка по ГОСТ 29227-91 вместимостью 25 см3.

Колбы для титрования по ГОСТ 25336-82.

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50 см3.

Натрий гидроокись по ГОСТ 4328-77; раствор концентрации с (NaОН)=0,1 моль/дм3 (0,1н), готовят по ГОСТ 25794.1-83

Фенолфталеин по ТУ 6-09-5360-87; раствор с массовой долей 1% в этиловом спирте, готовят по ГОСТ 4919.1-77.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87, высшего сорта.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.2 Проведение анализа

Около 0,6 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, количественно переносят с помощью 30 см3 дистиллированной воды, в колбу для титрования вместимостью 100 см3, добавляют 4-5 капель раствора фенолфталеина титруют  раствором гидроокиси натрия до неисчезающей розовой окраски.

7.6.3 Обработка результатов.

Массовую долю молочной кислоты  (Х, %) в средстве вычисляют по формуле:

Х =  0,09  х V  х 100 / m

где 0,09 – масса молочной кислоты, соответствующая 1 см 3 раствора

натрия гидроокиси молярной концентрации точно с

(NaОН)=0,1 моль/дм3 (0,1н), г;

V – объем раствора натрия гидроокиси молярной концентрации

точно с (NaОН)=0,1 моль/дм3, израсходованный на титрова-

ние, см3;

m – масса средства, взятая на анализ, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.