ИНСТРУКЦИЯ

По применению полосок индикаторных «ПЕТРО-тест Петролайт» экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Петролайт»

1. Назначение

Полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Петролайт»  (далее полоски индикаторные) , выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-071-00479095-2010, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов с концентрацией  0,25;  0,5;  1,0;  2,0;  3,0;  4,0*;  5,0;  7,0*  и  12,0 % по препарату.

В комплект поставки входят (штук): индикаторные полоски (20), инструкция по применению (1), элемент сравнения (1) (может быть нанесен на коробку), упаковочный пакет (1), упаковочная коробка(1).

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией №29/09 по применению дезинфицирующего средства  «Петролайт» (ЗАО «Петроспирт», Россия)».

2. Применение

2.1 Контроль рабочих растворов с  концентрацией 0,25;  0,5;  1,0;  2,0;  3,0;  5,0  и 12,0% по препарату.

В мензурку или стакан наливают 100 мл рабочего раствора средства (избегать вспенивания) комнатной температуры. Из коробки достают индикаторную полоску и погружают её на 10-15 секунд в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и, встряхнув, удаляют избыток жидкости. Через 10-15 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

2.2 Контроль рабочих растворов с  концентрацией  4,0 и 7,0% по препарату.

Анализ проводится после предварительного разведения рабочих растворов питьевой водой комнатной температуры в соответствии с таблицей 1. Объемы рабочего  раствора и воды отмеряют мерным цилиндром вместимостью 100 см3. Полученную пробу тщательно перемешивают, не допуская образования пены.  Далее контроль проводится в соответствии с п.2.1.  Показания цветовой шкалы элементов сравнения, которым должны соответствовать разбавленные растворы, приведены в таблице 1.

Таблица 1Разведение анализируемых порций рабочих растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения

| Концентрация исходного раствора по препарату, % | Разведение, мл | Показания цветовой шкалы элемента сравнения |
| --- | --- | --- |
|  | исходный раствор | питьевая вода |  |
| 4,0 | 50 | 50 | 2,0 |
| 7,0 | 70 | 30 | 5,0 |

Примечания:

- Необходимо строго соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе (10-15 секунд)  и время между извлечением полоски из раствора и сопоставлением с элементом сравнения (10-15 секунд).

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете)или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественными.

__________________________________________

*определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора

- Определение концентрации раствора проводят не менее двух раз. Результат определения считают достоверным, если он оказался одинаковым в двух определениях. При несовпадении результатов проводят повторное определение.

Внимание:

- не используйте полоски индикаторные для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Петролайт»  для контроля концентраций рабочих растворов других дезинфицирующих средств;

-не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

- извлекайте из   пакета только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пакет не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение трех месяцев после первого вскрытия пакета.

3. Меры предосторожности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4.Хранение и транспортирование.

Полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от плюс 50С до плюс 300С,  не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 150С.

Срок годности – 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.